Методика оценки профессионального  риска

Методика оценки основана на экспертном подходе с использованием инструментального метода оценки рисков, который основан на использовании:

- Перечня опасных факторов.

- Опросного листа.

- Типовой матрицы оценки рисков.

- Основные опасные факторы (примерный перечень):

- биологические факторы и факторы, связанные с состоянием человека (биологическая опасность, болезненное состояние работника, динамические перегрузки, неправильные и ошибочные действия работников, утомление, статические перегрузки, нервно-психические перегрузки, умственное напряжение, монотонность, психологическая несовместимость и т. д.);

- опасные факторы производственной среды (повышенная влажность, магнитные поля, запыленность рабочего места, подвижность воздуха, сквозняки, повышенная тепловая нагрузка, повышенный уровень шума, недостаточный уровень освещенности и т. д.);

опасные факторы, связанные с:

- организацией работ и рабочего места (расположение рабочего места на различных уровнях ниже нулевой отметки, расположение рабочего места на высоте относительно поверхности, термические опасности, горячие поверхности, расположение рабочего места в замкнутом пространстве и т. д.);

4) эксплуатацией энерго- и электрооборудования (воздействие лучистого тепла, тепловое излучение, инфракрасное излучение, воздействие газов, высокое гидравлическое, пневматическое давление в системе, повышенный уровень ионизирующих излучений, электроопасность, электрические поля промышленной частоты, электромагнитные поля, ультрафиолетовое облучение и т. д.);

5)  механическим воздействием на человека (повышенный уровень вибрации, движущиеся, вращающиеся части машин и механизмов, падающие с высоты предметы, устройства, элементы конструкций и инструмент, разрушение оборудования  т. д.);

6) воздействием на человека опасных веществ (повышенная загазованность, недостаток или избыток кислорода, опасные вещества, повышенное содержание вредных паров и аэрозолей в воздухе рабочей зоны, наличие коррозийной среды и т. д.);

7) повышенной пожаро- и взрывоопасностью (опасности, связанные с несанкционированным взрывом материалов в рабочей зоне, самовозгорание и т. д.);

8) природными явлениями (молнии, повышенная или пониженная температура воздуха, скользкие поверхности, гололёд и т. д.).

Идентификация опасных факторов осуществляется с учетом информации:

- нормативных правовых актов, определяющих безопасную организацию работ;

- различного вида мониторинга;

- специальной оценки условий труда; - экспертизы ПБ и т. д.

2. Опросный лист (для полной и достоверной идентификации опасных факторов, аварийных ситуации и условий их возникновения)

Форма опросного листа:

| Дата заполнения |  |
| --- | --- |
| Подразделение, участок |  |
| Рабочее место |  |

Укажите виды деятельности, которые Вы выполняете:

| №п/п | Вид деятельности | Как часто Вам приходиться заниматься этой деятельностью? |
| --- | --- | --- |
|  |  | ежесменно (ежедневно) | еженедельно | ежемесячно и реже |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Эксплуатация технологического оборудования (как пример) | + (как пример) | - | - |

Укажите опасные факторы, которые могут на Вас воздействовать:

| №п/п | Опасные факторы | Опасные факторы воздействуют | Источник опасного фактора (вид работы, оборудование, опасные вещества, материалы, участок, производство и т. п.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на рабочем месте | От близлежащих производств, участков и рабочих мест |  |
|  |  | Ежесменно (ежедневно) | Еженедельно | Ежемесячно и реже |  |  |
| 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Повышенный уровень вибрации (как пример) | + (как пример) | - | - | - | оборудование (как пример) |

Укажите возможные нештатные ситуации:

| № п/п | Нештатная ситуация (в первую очередь указываются аварийные ситуации, идентифицированные в ПЛА, инструкциях по эксплуатации и ИОТ для структурных подразделений, а также аварийные ситуации соседних производств, которые могут привести к ухудшению здоровья) при: | Как часто возникает ситуация | Источник (вид работы, оборудования, опасные вещества, материалы и т. д.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ежесменно (ежедневно) | Еженедельно | Ежемесячно и реже |  |
| 1 | Эксплуатации технологического оборудования (как пример) | +(как пример) | - | - | Оборудование (как пример) |

Укажите опасные операции, виды работ, при выполнении которых возможно травмирование:

| №п/п | Виды опасных операций и работ, при выполнении которых возможно травмирование (вид работ, применяемое оборудование) | Как часто выполняются данные работы | Основные опасные факторы (порядковый номер из опросного листа) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ежесменно | Еженедельно | Ежемесячно и реже |  |
| 1 | Использование оборудования не по назначению (как пример) | - | + (как пример) | - | 49 (как пример) |

Укажите ситуации, возникающие в связи с некачественной организацией работ соответствующими должностными лицами (структурными подразделениями):

| №п/п | Ситуации, приводящие к увеличению уровня риска на рабочем месте | Как часто реализуются данные ситуации | Должностное лицо (функциональное структурное подразделение) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ежесменно | Еженедельно | Ежемесячно и реже |  |
| 1 | Поставка некачественных материалов (как пример) | - | - | + (как пример) | Мастер цеха (как пример) |

Если Вы считаете, что указаны не все опасные факторы, нештатные ситуации и опасные операции, дополните их в свободном изложении.

Перечислите прочие опасные факторы:_______________________________

Перечислите ситуации, в которых Вы можете травмироваться:___________

Напишите свои предложения по улучшению условий труда, созданию безопасных условий труда (снижению уровней рисков):____________________

___________________ФИО

(подпись)

При выявлении опасных факторов учитывается стандартная деятельность и нестандартная деятельность:

- Стандартная деятельность. Процесс осуществляется в штатном режиме, включая пуски (остановки) оборудования, (кроме аварийных).

- Нестандартная деятельность. Действия, происходящие периодически или в чрезвычайных ситуациях:

- нештатный режим работы (отклонение от заданных параметров);

- аварийные ситуации, включая аварийные пуски (остановки);

- действия работников с недостаточной квалификацией (компетентностью, осведомленностью);

- нехарактерные для основного вида деятельности операции (ремонт и очистка технических приспособлений и оборудования, временные изменения процессов, работа в условиях аномальных погодных явлений, перебои в электро-, газо- и водоснабжении, сезонные мероприятия).

Типовая матрица оценки рисков (для определения уровня риска опасных факторов)

| Вероятность (частота реализации вреда от воздействия опасного фактора) | Степень тяжести вреда |
| --- | --- |
|  | Низкая (без потери работоспособности, например, поверхностные повреждения кожи, легкие ушибы, раздражение глаз от пыли, головные боли, недомогания) | Средняя (наступление временной нетрудоспособности, например, раны, ожоги, сотрясения мозга, переломы и растяжения, бронхит, простуды, легкие отравления) | Высокая (например, инвалидность, летальный исход, острые и тяжелые отравления, профессиональные и смертельные заболевания) |
|  | А | Б | В |
| Очень вероятно (чаще 1 раза в год) | 3 | Условно-допустимый уровень (дополнительные меры управления) | Высокий уровень (обязательное снижение риска) | Недопустимый уровень (обязательное снижение/ устранение риска) |
| Вполне вероятно (1 раз от года до 5 лет) | 2 | Допустимый уровень (мониторинг) | Условно-допустимый уровень (дополнительные меры управления) | Высокий уровень (обязательное снижение риска) |
| Маловероятно (реже 1 раза в 5 лет) | 1 | Низкий уровень (поддержание на данном уровне) Увеличение уровня риска | Допустимый уровень (мониторинг) | Условно-допустимый уровень (дополнительные меры управления) |

Тяжесть причиненного вреда подразделяется на три степени тяжести (А, Б, В), в зависимости от того, к какому последствию может привести воздействие опасных факторов с учетом характера выполняемых работ: - низкая (А)  - средняя (Б)

- высокая (В)

Реестр опасных факторов и оценки рисков (составляется на основе опросных листов)

________________________________________________________________

(наименование структурного подразделения, виды деятельности, профессия)

| №п/п | Виды деятельности, выполняемые работы, Опасные факторы, идентифицированные работниками структурных подразделений в опросных листах, Конкретизируется опасные факторы (вредное вещество, опасный фактор, состояние работника или оборудования, состояние окружающей среды и т. д.) | Источник опасного фактора (указывается вид работ, оборудование, соседние участки и производства, прилегающая территория, рабочее место и т. д.) | Уровень риска |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Базовый | С учетом изменений |
|  |  |  | стандарт | нестандарт | стандарт | стандарт | стандарт | стандарт |
|  | Виды деятельности, выполняемые работы: Опасные факторы: |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель подразделения					____________ ФИО

(подпись, дата)

Согласовано:

специалист по охране труда организации			____________ФИО

(подпись, дата)

Результаты оценки рисков используются при планировании действий по разработке, реализации и улучшению мер управления

Разработал на основе материалов из приложения к журналу

«Библиотека инженера по охране труда» № 1 (27)/ 2014:

ведущий специалист по охране труда ЧГО					В.М. Щапин