Утвержден постановлением администрации Чебаркульского городского округа

от  19.06.2017 года  № 442

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря и источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения на территории общего пользования населенных пунктов

| Наименование помещений, строений | Наименование и количество первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря, обязательных для оснащения помещений, строений |
| --- | --- |
| Отдельное жилое помещение в коммунальной квартире, общежитии | Огнетушитель порошковый или углекислотный - один |
| Индивидуальный жилой дом | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 100 квадратных метров общей площади. Ёмкость с водой объёмом 0,2 ³м – одна. Ведро – два. |
| Строение на земельном участке, оборудованное отопительным, нагревательным прибором или системой | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее двух килограммов – один на 50 квадратных метров защищаемой площади, но не менее одного на каждое строение. |
| Гараж | Огнетушитель порошковый или углекислотный массой огнетушащего состава не менее трех килограммов – один. Асбестовое полотно или полотно из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра - одно. |
| Помещение, строение общественного или иного назначения, в котором осуществляется трудовая деятельность | По нормам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме». |

Огнетушители следует располагать на видных местах от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра или устанавливать на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии. Огнетушители не должны препятствовать безопасной эвакуации.