Общество с ограниченной ответственностью

«Диагностика и Энергоэффективность»

|  |  | УТВЕРЖДЕНО Постановлением Главы Чебаркульского городского округа от _____ _______20__г. № ______ |
| --- | --- | --- |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТОМ   2

Пояснительная записка

| Директор ООО «Диагностика и Энергоэффективность» | А.А. Холодов |
| --- | --- |

Чебаркуль

2013

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА |  |
|  | Том.2. Пояснительная записка к схеме теплоснабжения |  |
|  | Введение. | 003 |
| 1. | Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа…………………………….…………………… | 005 |
| 2. | Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки………….…… | 024 |
| 3. | Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с поэтапной разбивкой, учитывающей техническую и инвестиционную необходимость и возможность…………………………………..……... | 027 |
| 4. | Решения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей с поэтапной временной разбивкой, учитывая техническую и инвестиционную необходимость и возможность………………….. | 029 |
| 5. | Перспективные топливные балансы…………………………….… | 031 |
| 6. | Решения по водно-химическому режиму тепловых сетей………. | 034 |
| 7. | Решения по определению единой теплоснабжающей организации | 042 |
| 8. | Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии……………………………………………… | 046 |
| 9. | Решения по определению организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей………………………….. | 046 |
|  | Заключение | 047 |

# ВВЕДЕНИЕ

Площадь Чебаркульского  городского округа составляет 7697 га. Численность населения - 42,7 тыс. человек.

Теплоснабжение абонентов осуществляется как от централизованных источников тепловой энергии (жилищный фонд и объекты  социального, культурного и бытового назначения), так и от индивидуальных котельных (дошкольные и общеобразовательные учреждения).

Теплоснабжение Чебаркульского городского округа осуществляется от 17 источников тепловой энергии, включая котельные, работающие на твердом топливе и газовые котельные:

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница  г.Чебаркуль»

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная)

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок)

Котельная ООО «Лесная сказка».

Раздел 1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории городского округа

Сводные показатели динамики жилой застройки Чебаркульского городского округа

Таблица 1

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019- 2023 | 2024-2028 | 2012- 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сохраняемые жилые строения | объем, м3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 52,564 | 52,564 | 54,649 |
| Сносимые жилые строения | объем, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Проектируемые жилые строения | объем, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,414 | 0 | 2,085 | 0 |
| Всего жилищного фонда | объем, м3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд |
|  | нагрузка, Гкал/ч | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 52,564 | 52,564 | 54,649 | 54,649 |

Характеристика сохраняемого жилого и нежилого фонда Чебаркульского городского округа

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Улица | № дома |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Ленина | 2 | нд | нд | нд | 0,09 | 0 | 0 | 0,09 | нд |
| Ленина | 4 | нд | нд | нд | 0,096 | 0 | 0 | 0,096 | нд |
| Ленина | 6 | нд | нд | нд | 0,062 | 0 | 0 | 0,062 | нд |
| Ленина | 8 | нд | нд | нд | 0,129 | 0 | 0 | 0,129 | нд |
| Электростальская | 1а | нд | нд | нд | 0,2063 | 0 | 0 | 0,2063 | нд |
| Электростальская | 1а | нд | нд | нд | 0,0176 | 0 | 0 | 0,0176 | нд |
| Электростальская | 1а | нд | нд | нд | 0,425 | 0,056 | 0 | 0,481 | нд |
| Электростальская | 3 | нд | нд | нд | 0,367 | 0,06 | 0 | 0,427 | нд |
| Электростальская | 5а вв2 | нд | нд | нд | 0,2 | 0,014 | 0 | 0,214 | нд |
| Электростальская | 5а вв1 | нд | нд | нд | 0,2 | 0,014 | 0 | 0,214 | нд |
| Мира | 1а | нд | нд | нд | 0,13 | 0,02 | 0 | 0,15 | нд |
| 8марта | 22 | нд | нд | нд | 0,072 | 0 | 0 | 0,072 | нд |
| Карпенко | 1 | нд | нд | нд | 0,0359 | 0 | 0 | 0,0359 | нд |
| 8марта | 11 | нд | нд | нд | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | нд |
| Карпенко | 4 | нд | нд | нд | 0,343 | 0,05 | 0 | 0,393 | нд |
| Заря | 27 | нд | нд | нд | 0,349 | 0,057 | 0 | 0,406 | нд |
| Заря | 31 | нд | нд | нд | 0,355 | 0,037 | 0 | 0,392 | нд |
| Октябрьская | 1 | нд | нд | нд | 0,2 | 0,032 | 0 | 0,232 | нд |
| Октябрьская | 3а | нд | нд | нд | 0,357 | 0,061 | 0 | 0,418 | нд |
| Октябрьская | 3 | нд | нд | нд | 0,086 | 0,0001 | 0 | 0,0861 | нд |
| Октябрьская | 5а | нд | нд | нд | 0,237 | 0,03 | 0 | 0,267 | нд |
| Октябрьская | 5 | нд | нд | нд | 0,262 | 0,041 | 0 | 0,303 | нд |
| Карпенко | 6а | нд | нд | нд | 0,235 | 0,04 | 0 | 0,275 | нд |
| Карпенко | 6б | нд | нд | нд | 0,232 | 0,04 | 0 | 0,272 | нд |
| Карпенко | 4а | нд | нд | нд | 0,374 | 0,039 | 0 | 0,413 | нд |
| Октябрьская | 1а | нд | нд | нд | 0,14 | 0,014 | 0 | 0,154 | нд |
| Электростальская | 34а | нд | нд | нд | 0,221 | 0 | 0 | 0,221 | нд |
| Электростальская | 7б | нд | нд | нд | 0,254 | 0 | 0 | 0,254 | нд |
| Электростальская | 7а | нд | нд | нд | 0,246 | 0 | 0 | 0,246 | нд |
| Электростальская | 36 | нд | нд | нд | 0,069 | 0 | 0 | 0,069 | нд |
| Электростальская | 38 | нд | нд | нд | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 | нд |
| Электростальская | 40 | нд | нд | нд | 0,234 | 0 | 0 | 0,234 | нд |
| Электростальская | 9 | нд | нд | нд | 0,135 | 0 | 0 | 0,135 | нд |
| Крылова | 2 | нд | нд | нд | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 | нд |
| Электростальская | 36а | нд | нд | нд | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | нд |
| Электростальская | 36б | нд | нд | нд | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | нд |
| Электростальская | 38а | нд | нд | нд | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 | нд |
| Электростальская | 34б | нд | нд | нд | 0,22 | 0 | 0 | 0,22 | нд |
| Крылова | 8а | нд | нд | нд | 0,329 | 0 | 0 | 0,329 | нд |
| Крылова | 10а | нд | нд | нд | 0,348 | 0 | 0 | 0,348 | нд |
| Мира | 25а | нд | нд | нд | 0,302 | 0 | 0 | 0,302 | нд |
| Крылова | 10 | нд | нд | нд | 0,523 | 0 | 0 | 0,523 | нд |
| Мира | 36 | нд | нд | нд | 0,55 | 0 | 0 | 0,55 | нд |
| Мира | 25 | нд | нд | нд | 0,409 | 0 | 0 | 0,409 | нд |
| Мира | 23 | нд | нд | нд | 0,364 | 0 | 0 | 0,364 | нд |
| Мира | 28 | нд | нд | нд | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | нд |
| Мира | 30 | нд | нд | нд | 0,257 | 0 | 0 | 0,257 | нд |
| Мира | 30а | нд | нд | нд | 0,2166 | 0 | 0 | 0,2166 | нд |
| Мира | 28а | нд | нд | нд | 0,211 | 0 | 0 | 0,211 | нд |
| Мира | 34а | нд | нд | нд | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | нд |
| Мира | 34а | нд | нд | нд | 0,2362 | 0 | 0 | 0,2362 | нд |
| Мира | 34 | нд | нд | нд | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 | нд |
| Мира | 34 | нд | нд | нд | 0,028 | 0 | 0 | 0,028 | нд |
| Мира | 32 вв1 | нд | нд | нд | 0,097 | 0 | 0 | 0,097 | нд |
| Крылова | 12 | нд | нд | нд | 0,252 | 0 | 0 | 0,252 | нд |
| Крылова | 14 | нд | нд | нд | 0,246 | 0 | 0 | 0,246 | нд |
| Мира | 36а | нд | нд | нд | 0,294 | 0 | 0 | 0,294 | нд |
| Крылова | 18 | нд | нд | нд | 0,311 | 0 | 0 | 0,311 | нд |
| Карпенко | 15а | нд | нд | нд | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | нд |
| Карпенко | 15 | нд | нд | нд | 0,319 | 0 | 0 | 0,319 | нд |
| Карпенко | 17в | нд | нд | нд | 0,227 | 0 | 0 | 0,227 | нд |
| Карпенко | 17б | нд | нд | нд | 0,233 | 0 | 0 | 0,233 | нд |
| Карпенко | 17а | нд | нд | нд | 0,243 | 0 | 0 | 0,243 | нд |
| Крылова | 18а | нд | нд | нд | 0,307 | 0 | 0 | 0,307 | нд |
| Карпенко | 17 | нд | нд | нд | 0,319 | 0 | 0 | 0,319 | нд |
| Мира | 17 | нд | нд | нд | 0,164 | 0 | 0 | 0,164 | нд |
| Мира | 19 | нд | нд | нд | 0,164 | 0 | 0 | 0,164 | нд |
| Мира | 21 | нд | нд | нд | 0,195 | 0 | 0 | 0,195 | нд |
| Мира | 21а | нд | нд | нд | 0,241 | 0 | 0 | 0,241 | нд |
| Электростальская | 32 | нд | нд | нд | 0,345 | 0 | 0 | 0,345 | нд |
| Электростальская | 32а | нд | нд | нд | 0,371 | 0 | 0 | 0,371 | нд |
| 9Мая | 3 | нд | нд | нд | 0,236 | 0 | 0 | 0,236 | нд |
| 9Мая | 5 | нд | нд | нд | 0,134 | 0 | 0 | 0,134 | нд |
| Ленина | 13 | нд | нд | нд | 0,141 | 0 | 0 | 0,141 | нд |
| 9Мая | 18а | нд | нд | нд | 0,059 | 0 | 0 | 0,059 | нд |
| 9Мая | 18 | нд | нд | нд | 0,094 | 0 | 0 | 0,094 | нд |
| 9Мая | 16 | нд | нд | нд | 0,093 | 0 | 0 | 0,093 | нд |
| 9Мая | 14 | нд | нд | нд | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 | нд |
| Ленина | 11 | нд | нд | нд | 0,067 | 0 | 0 | 0,067 | нд |
| Ленина | 9 | нд | нд | нд | 0,067 | 0 | 0 | 0,067 | нд |
| 9Мая | 12 | нд | нд | нд | 0,095 | 0 | 0 | 0,095 | нд |
| 9Мая | 10 | нд | нд | нд | 0,073 | 0 | 0 | 0,073 | нд |
| Электростальская | 30 | нд | нд | нд | 0,063 | 0 | 0 | 0,063 | нд |
| Ленина | 7 | нд | нд | нд | 0,078 | 0 | 0 | 0,078 | нд |
| Ленина | 14 | нд | нд | нд | 0,035 | 0 | 0 | 0,035 | нд |
| Ленина | 12 | нд | нд | нд | 0,098 | 0 | 0 | 0,098 | нд |
| Ленина | 10 | нд | нд | нд | 0,129 | 0 | 0 | 0,129 | нд |
| Репина | 8 | нд | нд | нд | 0,0032 | 0 | 0 | 0,0032 | нд |
| Победы | 23 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Победы | 21 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Электростальская | 18 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Победы | 14 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Иванова | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Победы | 10 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Ленина | 16 | нд | нд | нд | 0,093 | 0 | 0 | 0,093 | нд |
| Мира | 15 | нд | нд | нд | 0,166 | 0 | 0 | 0,166 | нд |
| Ленина | 18 | нд | нд | нд | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 | нд |
| Мира | 13 | нд | нд | нд | 0,112 | 0 | 0 | 0,112 | нд |
| Мира | 11 | нд | нд | нд | 0,098 | 0 | 0 | 0,098 | нд |
| Мира | 9 | нд | нд | нд | 0,138 | 0 | 0 | 0,138 | нд |
| Мира | 7 | нд | нд | нд | 0,101 | 0 | 0 | 0,101 | нд |
| Мира | 5 | нд | нд | нд | 0,137 | 0 | 0 | 0,137 | нд |
| Мира | 3 | нд | нд | нд | 0,137 | 0 | 0 | 0,137 | нд |
| Мира | 1 | нд | нд | нд | 0,098 | 0 | 0 | 0,098 | нд |
| Иванова | 9 | нд | нд | нд | 0,0034 | 0 | 0 | 0,0034 | нд |
| Иванова | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Иванова | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Иванова | 1 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Ленина | 24 | нд | нд | нд | 0,088 | 0 | 0 | 0,088 | нд |
| Ленина | 20 | нд | нд | нд | 0,133 | 0 | 0 | 0,133 | нд |
| Ленина | 22а | нд | нд | нд | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 | нд |
| Мира | 18а | нд | нд | нд | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | нд |
| Калинина | 1 | нд | нд | нд | 0,054 | 0 | 0 | 0,054 | нд |
| Энгельса | 1 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 4 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 2 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 1 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 6 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Заря | 1 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 4 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 8 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 7 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 6 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Заря | 3 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Крупской | 5 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Крупской | 7 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Крупской | 9 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Крупской | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Крупской | 13 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| 8марта | 2 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| 8марта | 4 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| 8марта | 6 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| 8марта | 8 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| 8марта | 10 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Крупской | 15 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Ленина | 26 | нд | нд | нд | 0,11 | 0 | 0 | 0,11 | нд |
| Ленина | 26а | нд | нд | нд | 0,056 | 0 | 0 | 0,056 | нд |
| Крупской | 23а | нд | нд | нд | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | нд |
| Калинина | 5а | нд | нд | нд | 0,055 | 0 | 0 | 0,055 | нд |
| Крупской | 19 | нд | нд | нд | 0,125 | 0 | 0 | 0,125 | нд |
| Ленина | 28 | нд | нд | нд | 0,148 | 0 | 0 | 0,148 | нд |
| Крупской | 23 | нд | нд | нд | 0,088 | 0 | 0 | 0,088 | нд |
| Крупской | 21 | нд | нд | нд | 0,094 | 0 | 0 | 0,094 | нд |
| Калинина | 5 | нд | нд | нд | 0,057 | 0 | 0 | 0,057 | нд |
| Калинина | 8 | нд | нд | нд | 0,146 | 0 | 0 | 0,146 | нд |
| Калинина | 6 | нд | нд | нд | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | нд |
| Калинина | 4 | нд | нд | нд | 0,169 | 0 | 0 | 0,169 | нд |
| Калинина | 2 | нд | нд | нд | 0,174 | 0 | 0 | 0,174 | нд |
| Крупской | 17а | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| 8марта | 14 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| 8марта | 16 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| 8Марта | 12 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Крупской | 16 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Крупской | 14 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Крупской | 12 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Крупской | 23а | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Молодежи | 11 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 10 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 13 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 15 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 17 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| 8марта | 18а | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| 8марта | 18 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Калинина | 12 | нд | нд | нд | 0,115 | 0 | 0 | 0,115 | нд |
| Калинина | 14 | нд | нд | нд | 0,114 | 0 | 0 | 0,114 | нд |
| Калинина | 16 | нд | нд | нд | 0,114 | 0 | 0 | 0,114 | нд |
| Калинина | 18 | нд | нд | нд | 0,113 | 0 | 0 | 0,113 | нд |
| Калинина | 20 | нд | нд | нд | 0,113 | 0 | 0 | 0,113 | нд |
| Карпенко | 3 | нд | нд | нд | 0,114 | 0 | 0 | 0,114 | нд |
| Калинина | 22 | нд | нд | нд | 0,122 | 0 | 0 | 0,122 | нд |
| 8марта | 7 | нд | нд | нд | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | нд |
| 8марта | 5 | нд | нд | нд | 0,045 | 0 | 0 | 0,045 | нд |
| Крупской | 18 | нд | нд | нд | 0,279 | 0 | 0 | 0,279 | нд |
| Ленина | 32а | нд | нд | нд | 0,247 | 0 | 0 | 0,247 | нд |
| Ленина | 34а | нд | нд | нд | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | нд |
| Ленина | 32 | нд | нд | нд | 0,187 | 0 | 0 | 0,187 | нд |
| Ленина | 30 | нд | нд | нд | 0,176 | 0 | 0 | 0,176 | нд |
| Ленина | 34 | нд | нд | нд | 0,19 | 0 | 0 | 0,19 | нд |
| Карпенко | 5 | нд | нд | нд | 0,134 | 0 | 0 | 0,134 | нд |
| Ленина | 36 | нд | нд | нд | 0,238 | 0 | 0 | 0,238 | нд |
| Ленина | 38 | нд | нд | нд | 0,34 | 0 | 0 | 0,34 | нд |
| Карпенко | 10 | нд | нд | нд | 0,402 | 0 | 0 | 0,402 | нд |
| Карпенко | 8 | нд | нд | нд | 0,085 | 0,02 | 0 | 0,105 | нд |
| Карпенко | 8 | нд | нд | нд | 0,239 | 0,04 | 0 | 0,279 | нд |
| Калинина | 24 | нд | нд | нд | 0,24 | 0,03 | 0 | 0,27 | нд |
| Карпенко | 8б | нд | нд | нд | 0,251 | 0,037 | 0 | 0,288 | нд |
| Октябрьская | 3в | нд | нд | нд | 0,111 | 0,009 | 0 | 0,12 | нд |
| Октябрьская | 5б | нд | нд | нд | 0,231 | 0,023 | 0 | 0,254 | нд |
| Октябрьская | 7в | нд | нд | нд | 0,348 | 0,056 | 0 | 0,404 | нд |
| Октябрьская | 9б вв1 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд |
| Октябрьская | 9б вв1 | нд | нд | нд |  |  | 0 | 0 | нд |
| Ленина | 46а | нд | нд | нд | 0,241 |  | 0 | 0,241 | нд |
| Ленина | 44а | нд | нд | нд | 0,014 |  | 0 | 0,014 | нд |
| Октябрьская | 7 | нд | нд | нд | 0,314 | 0,051 | 0 | 0,365 | нд |
| Ленина | 40 | нд | нд | нд | 0,101 | 0 | 0 | 0,101 | нд |
| Ленина | 33 | нд | нд | нд | 0,162 | 0 | 0 | 0,162 | нд |
| Ленина | 37 | нд | нд | нд | 0,211 | 0 | 0 | 0,211 | нд |
| Ленина | 37а | нд | нд | нд | 0,239 | 0 | 0 | 0,239 | нд |
| Ленина | 37а | нд | нд | нд | 0,044 | 0 | 0 | 0,044 | нд |
| 9Мая | 38 | нд | нд | нд | 0,225 | 0 | 0 | 0,225 | нд |
| 9Мая | 36 | нд | нд | нд | 0,456 | 0 | 0 | 0,456 | нд |
| Ленина | 33а | нд | нд | нд | 0,034 | 0 | 0 | 0,034 | нд |
| 9Мая | 32 | нд | нд | нд | 0,137 | 0 | 0 | 0,137 | нд |
| 9Мая | 32а | нд | нд | нд | 0,117 | 0 | 0 | 0,117 | нд |
| Ленина | 31а | нд | нд | нд | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | нд |
| Ленина | 31 | нд | нд | нд | 0,146 | 0 | 0 | 0,146 | нд |
| Карпенко | 12 | нд | нд | нд | 0,108 | 0 | 0 | 0,108 | нд |
| Карпенко | 14 | нд | нд | нд | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | нд |
| Карпенко | 16 | нд | нд | нд | 0,117 | 0 | 0 | 0,117 | нд |
| Ленина | 39а | нд | нд | нд | 0,026 | 0 | 0 | 0,026 | нд |
| Ленина | 39а | нд | нд | нд | 0,238 | 0 | 0 | 0,238 | нд |
| Октябрьская | 11 вв1 | нд | нд | нд | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | нд |
| Октябрьская | 11 вв2 | нд | нд | нд | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | нд |
| Ленина | 39 | нд | нд | нд | 0,238 | 0 | 0 | 0,238 | нд |
| Октябрьская | 9/1 | нд | нд | нд |  | 0 | 0 | 0 | нд |
| Ленина | 15 | нд | нд | нд | 0,167 | 0 | 0 | 0,167 | нд |
| Ленина | 17 | нд | нд | нд | 0,065 | 0 | 0 | 0,065 | нд |
| Ленина | 17* | нд | нд | нд | 0,17 | 0 | 0 | 0,17 | нд |
| Ленина | 17а | нд | нд | нд | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 | нд |
| Крупской | 25 | нд | нд | нд | 0,115 | 0 | 0 | 0,115 | нд |
| Крупской | 27 | нд | нд | нд | 0,115 | 0 | 0 | 0,115 | нд |
| Ленина | 19а | нд | нд | нд | 0,062 | 0 | 0 | 0,062 | нд |
| Ленина | 21 | нд | нд | нд | 0,157 | 0 | 0 | 0,157 | нд |
| Мира | 22 | нд | нд | нд | 0,178 | 0 | 0 | 0,178 | нд |
| 9Мая | 20 | нд | нд | нд | 0,181 | 0 | 0 | 0,181 | нд |
| 9Мая | 22 | нд | нд | нд | 0,182 | 0 | 0 | 0,182 | нд |
| 9Мая | 11 | нд | нд | нд | 0,241 | 0 | 0 | 0,241 | нд |
| 9Мая | 13 | нд | нд | нд | 0,245 | 0 | 0 | 0,245 | нд |
| Карпенко | 11а | нд | нд | нд | 0,245 | 0 | 0 | 0,245 | нд |
| Карпенко | 13а | нд | нд | нд | 0,347 | 0 | 0 | 0,347 | нд |
| Карпенко | 13 | нд | нд | нд | 0,195 | 0 | 0 | 0,195 | нд |
| Крылова | 20б | нд | нд | нд | 0,355 | 0 | 0 | 0,355 | нд |
| Крылова | 20а | нд | нд | нд | 0,241 | 0 | 0 | 0,241 | нд |
| Крылова | 20 | нд | нд | нд | 0,355 | 0 | 0 | 0,355 | нд |
| Ленина | 23 -1 | нд | нд | нд | 0,142 | 0 | 0 | 0,142 | нд |
| Ленина | 23-2 | нд | нд | нд | 0,148 | 0 | 0 | 0,148 | нд |
| Ленина | 25 | нд | нд | нд | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | нд |
| Ленина | 23а | нд | нд | нд | 0,104 | 0 | 0 | 0,104 | нд |
| Крупской | 20 | нд | нд | нд | 0,147 | 0 | 0 | 0,147 | нд |
| 9Мая | 24а | нд | нд | нд | 0,175 | 0 | 0 | 0,175 | нд |
| 9Мая | 24 | нд | нд | нд | 0,145 | 0 | 0 | 0,145 | нд |
| Крупской | 22 | нд | нд | нд | 0,123 | 0 | 0 | 0,123 | нд |
| Ленина | 29 | нд | нд | нд | 0,153 | 0 | 0 | 0,153 | нд |
| Карпенко | 7 | нд | нд | нд | 0,128 | 0 | 0 | 0,128 | нд |
| Карпенко | 9 | нд | нд | нд | 0,139 | 0 | 0 | 0,139 | нд |
| 9Мая | 30 | нд | нд | нд | 0,107 | 0 | 0 | 0,107 | нд |
| 9Мая | 28 | нд | нд | нд | 0,081 | 0 | 0 | 0,081 | нд |
| 9Мая | 28а | нд | нд | нд | 0,162 | 0 | 0 | 0,162 | нд |
| Ленина | 27 | нд | нд | нд | 0,093 | 0 | 0 | 0,093 | нд |
| Ленина | 19 | нд | нд | нд | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 | нд |
| Ленина | 27а | нд | нд | нд | 0,114 | 0 | 0 | 0,114 | нд |
| Карпенко | 11 | нд | нд | нд | 0,3 | 0 | 0 | 0,3 | нд |
| Карпенко | 19 | нд | нд | нд | 0,2012 | 0 | 0 | 0,2012 | нд |
| Карпенко | 10б | нд | нд | нд | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 | нд |
| Карпенко | 8а | нд | нд | нд | 0,232 | 0,039 | 0 | 0,271 | нд |
| Мира | 8 | нд | нд | нд | 0,242 | 0 | 0 | 0,242 | нд |
| Мира | 10 | нд | нд | нд | 0,168 | 0 | 0 | 0,168 | нд |
| Октябрьская | 9 | нд | нд | нд | 0,338 | 0 | 0 | 0,338 | нд |
| Крылова | 14а | нд | нд | нд | 0,224 | 0 | 0 | 0,224 | нд |
| Октябрьская | 3г | нд | нд | нд | 0,047 | 0,002 | 0 | 0,049 | нд |
| Энгельса | 9 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Энгельса | 7 | нд | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Бюджет |
| Дзержинского | 4а | нд | нд |  | 0,0594 | 0 | 0 | 0,0594 | нд |
| Октябрьская | 5в | нд | нд |  | 0,076 | 0,009 | 0 | 0,085 | нд |
| 8марта | 20 | нд | нд |  | 0,2118 | 0,012 | 0 | 0,2238 | нд |
| Советская | 27 | нд | нд |  | 0,032 | 0 | 0 | 0,032 | нд |
| Электростальская | 5 | нд | нд |  | 0,4853 | 0,018 | 0 | 0,5033 | нд |
| Крылова | 6 | нд | нд |  | 0,0477 | 0,002 | 0 | 0,0497 | нд |
| Мира | 23а | нд | нд |  | 0,1986 | 0,01 | 0 | 0,2086 | нд |
| Крылова | 8 | нд | нд |  | 0,087 |  | 0 | 0,087 | нд |
| Крылова | 16 | нд | нд |  | 0,1986 | 0,01 | 0 | 0,2086 | нд |
| Крылова | 16а | нд | нд |  | 0,1986 | 0,012 | 0 | 0,2106 | нд |
| Мира | 21б | нд | нд |  | 0,0313 | 0 | 0 | 0,0313 | нд |
| Мира | 19а | нд | нд |  | 0,121 | 0 | 0 | 0,121 | нд |
| Электростальская | 32б | нд | нд |  | 0,2984 | 0,008 | 0 | 0,3064 | нд |
| 9Мая | 18б | нд | нд |  | 0,099 | 0 | 0 | 0,099 | нд |
| Ленина | 22 | нд | нд |  | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | нд |
| Мира | 18 | нд | нд |  | 0,108 | 0 | 0 | 0,108 | нд |
| Мира | 16 | нд | нд |  | 0,054 | 0 | 0 | 0,054 | нд |
| Мира | 14 | нд | нд |  | 0,0652 | 0 | 0 | 0,0652 | нд |
| Мира | 12 | нд | нд |  | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 | нд |
| Калинина | 3 | нд | нд |  | 0,0745 | 0,023 | 0 | 0,0975 | нд |
| Мира | 10а | нд | нд |  | 0,092 | 0 | 0 | 0,092 | нд |
| Калинина | 10 | нд | нд |  | 0,086 | 0 | 0 | 0,086 | нд |
|  |  | нд | нд |  | 0,042 | 0 | 0 | 0,042 | нд |
|  |  | нд | нд |  | 0,304 | 0,009 | 0 | 0,313 | нд |
| Ленина | 42 | нд | нд |  | 0,2901 | 0,004 | 0 | 0,2941 | нд |
| Советская | 43 | нд | нд |  | 0,085 | 0 | 0 | 0,085 | нд |
| 9Мая | 34 | нд | нд |  | 0,098 | 0 | 0 | 0,098 | нд |
| Мира | 20 | нд | нд |  | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 | нд |
|  |  | нд | нд |  | 0,061 | 0 | 0 | 0,061 | нд |
| 9Мая | 9 | нд | нд |  | 0,3366 | 0,0033 | 0 | 0,3399 | нд |
| 9Мая | 26 | нд | нд |  | 0,089 |  | 0 | 0,089 | нд |
| Суворова | 19 | нд | нд |  | 0,389 | 0 | 0 | 0,389 | нд |
| Суворова | 33 | нд | нд |  | 0,251 | 0 | 0 | 0,251 | нд |
| Прочие |
| Дзержинского | 4 | нд | нд |  | 0,0668 | 0,0017 | 0 | 0,0685 | нд |
| Дзержинского | 6а | нд | нд |  | 0,1494 | 0 | 0 | 0,1494 | нд |
| Дзержинского | 2 | нд | нд |  | 0,2218 | 0 | 0 | 0,2218 | нд |
| Крупской | 17 | нд | нд |  | 0,0616 | 0 | 0 | 0,0616 | нд |
| Электростальская | 1 | нд | нд |  | 0,0341 | 0 | 0 | 0,0341 | нд |
|  |  | нд | нд |  | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | нд |
| Электростальская | 5а | нд | нд |  | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | нд |
| Октябрьская | 1б | нд | нд |  | 0,217 | 0,03 | 0 | 0,247 | нд |
| Энгельса | 62 | нд | нд |  | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 | нд |
|  |  | нд | нд |  | 0,084 | 0 | 0 | 0,084 | нд |
| Электростальская | 34 | нд | нд |  | 0,2 | 0 | 0 | 0,2 | нд |
| Электростальская | 7 | нд | нд |  | 0,311 | 0 | 0 | 0,311 | нд |
| Крылова | 4 | нд | нд |  | 0,1158 | 0 | 0 | 0,1158 | нд |
| Мира | 32 вв2 | нд | нд |  | 0,0219 | 0 | 0 | 0,0219 | нд |
| Крылова | 12а | нд | нд |  | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | нд |
| Мира | 26 | нд | нд |  | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 | нд |
| 9Мая | 1 | нд | нд |  | 0,033 | 0 | 0 | 0,033 | нд |
| 9Мая | 1 | нд | нд |  | 0,24 | 0 | 0 | 0,24 | нд |
| 9Мая | 3 | нд | нд |  | 0,031 | 0 | 0 | 0,031 | нд |
| 9Мая | 5 | нд | нд |  | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 | нд |
| 9Мая | 3а | нд | нд |  | 0,127 | 0 | 0 | 0,127 | нд |
| Ленина | 13а | нд | нд |  | 0,158 | 0 | 0 | 0,158 | нд |
| Ленина | 13а | нд | нд |  | 0,0315 | 0 | 0 | 0,0315 | нд |
| Ленина | 13а | нд | нд |  |  | 0 | 0 | 0 | нд |
| 1Мая |  | нд | нд |  | 0,0093 | 0 | 0 | 0,0093 | нд |
| Мира | 2 | нд | нд |  | 0,1142 | 0 | 0 | 0,1142 | нд |
| 1Мая |  | нд | нд |  | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | нд |
| 1Мая |  | нд | нд |  | 0,06 | 0 | 0 | 0,06 | нд |
| Крупской | 8а | нд | нд |  | 0,05 | 0 | 0 | 0,05 | нд |
| Крупской | 17 | нд | нд |  | 0,12 | 0 | 0 | 0,12 | нд |
| Крупской | 17 | нд | нд |  | 0,051 | 0 | 0 | 0,051 | нд |
| Крупской | 17 | нд | нд |  | 0,241 | 0 | 0 | 0,241 | нд |
| Крупской | 8 | нд | нд |  | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Ленина | 32б | нд | нд |  | 0,0775 | 0 | 0 | 0,0775 | нд |
| Карпенко | 10а | нд | нд |  | 0,0324 | 0 | 0 | 0,0324 | нд |
| Карпенко | 6 | нд | нд |  | 0,055 | 0,005 | 0 | 0,06 | нд |
| Октябрьская | 9а | нд | нд |  | 0,138 | 0,018 | 0 | 0,156 | нд |
| Ленина | 44 | нд | нд |  | 0,1 |  | 0 | 0,1 | нд |
| Октябрьская | 9а | нд | нд |  | 0,234 | 0,036 | 0 | 0,27 | нд |
| Калинина | 44 | нд | нд |  | 0,0485 | 0 | 0 | 0,0485 | нд |
| Гараж РПС |  | нд | нд |  | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Кирова | 18 | нд | нд |  | 0,0104 | 0 | 0 | 0,0104 | нд |
| Мира | 20а | нд | нд |  | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 | нд |
| Крупской | 25а | нд | нд |  | 0,0571 | 0 | 0 | 0,0571 | нд |
| Мира | 24 | нд | нд | нд | 0,61 | 0 | 0 | 0,61 | нд |
| Карпенко | 13в | нд | нд | нд | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | нд |
| 1Мая |  | нд | нд | нд | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | нд |
| Карпенко | 10а | нд | нд | нд | 0,032 | 0 | 0 | 0,032 | нд |
| Калинина | 44 | нд | нд | нд | 0,0298 | 0 | 0 | 0,0298 | нд |
| Дзержинского | 11 | нд | нд | нд | 0,1317 | 0 | 0 | 0,1317 | нд |
| Суворова | 24 | нд | нд | нд | 0,016 | 0 | 0 | 0,016 | нд |
| Суворова | 27 | нд | нд | нд | 0,158 | 0 | 0 | 0,158 | нд |
| А/колонна3(цех) |  | нд | нд | нд | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | нд |
| Суворова | 23а | нд | нд | нд | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 | нд |
| Суворова | 23а | нд | нд | нд | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 | нд |
| Суворова | 22 | нд | нд | нд | 0,0272 | 0 | 0 | 0,0272 | нд |
| м-н (промзона) | нд | нд | нд | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 | нд |
| Фек.насосная | нд | нд | нд | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 | нд |
| А/колонна3(АБК) | нд | нд | нд | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | нд |
| Итого: | 46,8595 | 1,1231 | 0 | 47,9826 |  |

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| ул. Елагина, 293 | 264 | 1 | нд | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | до 1958 |
| ул. Елагина, 313 | 301 | 1 | нд | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | 1958 |
| ул. Елагина, 347 | 1158 | 1 | нд | 0,04 | 0 | 0 | 0,04 | 1958 |
| ул. Елагина, 355 | 518 | 1 | нд | 0,019 | 0 | 0 | 0,019 | 1958 |
| ул. Елагина, 357 | 461 | 1 | нд | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 | 1958 |
| ул. Елагина, 373 | 483 | 1 | нд | 0,02 | 0 | 0 | 0,02 | после 1958 |
| ул. Елагина, 374 | 479 | 1 | нд | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 | после 1958 |
| ул. Елагина, 398 | 476 | 1 | нд | 0,018 | 0 | 0 | 0,018 | 1958 |
| ул. Елагина, 420 | 260 | 1 | нд | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | до 1958 |
| ул. Елагина, 425 | 458 | 1 | нд | 0,014 | 0 | 0 | 0,014 | до 1958 |
| ул. Елагина, 471 | 3009 | 2 | нд | 0,075 | 0,012 | 0 | 0,087 | после 1958 |
| ул. Елагина, 437 | 2972 | 2 | нд | 0,077 | 0 | 0 | 0,077 | после 1958 |
| ул. Елагина, 449 | 479 | 1 | нд | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | до 1958 |
| ул. Елагина, 475 | 5419 | 2 | нд | 0,12 | 0,012 | 0 | 0,132 | после 1958 |
| ул. Елагина, 484 | 506 | 1 | нд | 0,018 | 0,0009 | 0 | 0,0189 | после 1958 |
| ул. Елагина, 485 | 669 | 1 | нд | 0,024 | 0,0013 | 0 | 0,0253 | после 1958 |
| ул. Елагина, 509 | 3636 | 2 | нд | 0,09 | 0,0114 | 0 | 0,1014 | после 1958 |
| ул. Елагина, 524 | 5707 | 4 | нд | 0,13 | 0,018 | 0 | 0,148 | после 1958 |
| ул. Елагина, 530 | 6198 | 5 | нд | 0,14 | 0,021 | 0 | 0,161 | после 1958 |
| ул. Елагина, 532 | нд | нд | нд | 0,136 | 0,018 | 0 | 0,154 | после 1958 |
| ул. Елагина,397 | 479 | 1 | нд | 0,018 | 0 | 0 | 0,017 | после 1958 |
| ул. Шоссейная, 11 | 3622 | 2 | нд | 0,09 | 0,009 | 0 | 0,099 | после 1958 |
| ул. Шоссейная, 11а | 4887,5 | 3 | нд | 0,11 | 0,013 | 0 | 0,123 | после 1959 |
| ул. Шоссейная, 11б | 4222 | 2 | нд | 0,1 | 0,0074 | 0 | 0,1074 | после 1960 |
| ул. Шоссейная, 9а | 2370 | 1 | нд | 0,065 | 0,005 | 0 | 0,07 | после 1961 |
| Прочие |
| ЧП Кондратьева С.О. |  | нд | нд | 0,0023 | 0 | 0 | 0,0023 | нд |
| магазин №2 |  | нд | нд | 0,022 | 0 | 0 | 0,022 | нд |
| Златоустовские электросети |  | нд | нд | 0,118 | 0 | 0 | 0,118 | нд |
| Воинская часть |  |  |  | 66,424 |  |  | 66,424 | нд |
| Гараж |  | нд | нд | 0,0027 | 0 | 0 | 0,0027 | нд |
| Итого: | 67,946 | 0,138 | 0 | 68,084 |  |

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Дом №1 | нд | нд |  | 0,175 | 0 | 0 | 0,175 | нд |
| Дом №2 | нд | нд |  | 0,304 | 0 | 0 | 0,304 | нд |
| Бюджет |
| Санаторий | нд | нд |  | 2,7121 | 0 | 0 | 2,7121 | нд |
| Итого: |  |  |  | 3,1911 | 0 | 0 | 3,1911 |  |

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница  г.Чебаркуль»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом 9 | нд | нд | нд | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | нд |
| Жилой дом 10 | нд | нд | нд | 0,025 | 0 | 0 | 0,025 | нд |
| Жилой дом 13 | нд | нд | нд | 0,004 | 0 | 0 | 0,004 | нд |
| Жилой дом 14 | нд | нд | нд | 0,053 | 0 | 0 | 0,053 | нд |
| Жилой дом 15 | нд | нд | нд | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | нд |
| Жилой дом 16 | нд | нд | нд | 0,009 | 0 | 0 | 0,009 | нд |
| Жилой дом 17 | нд | нд | нд | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | нд |
| Жилой дом 18 | нд | нд | нд | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | нд |
| Жилой дом 38 | нд | нд | нд | 0,058 | 0 | 0 | 0,058 | нд |
| бюджет |
| Детский сад | нд | нд |  | 0,012 | 0 | 0 | 0,012 | нд |
| баня | нд | нд |  | 0,082 | 0,0042 | 0 | 0,0862 | нд |
| гараж | нд | нд |  | 0,0231 |  | 0 | 0,0231 | нд |
| корпус 2 | нд | нд |  | 0,067 | 0,036 | 0 | 0,103 | нд |
| корпус 3 | нд | нд |  | 0,074 | 0,036 | 0 | 0,11 | нд |
| лаборатория | нд | нд |  | 0,054 | 0,0001 | 0 | 0,0541 | нд |
| лечебный корпус | нд | нд |  | 0,0391 | 0,0021 | 0 | 0,0412 | нд |
| овощехранилище | нд | нд |  | 0,0134 | 0 | 0 | 0,0134 | нд |
| склад | нд | нд |  | 0,037 | 0 | 0 | 0,037 | нд |
| СМУ-30 | нд | нд |  | 0,062 | 0 | 0 | 0,062 | нд |
| СМУ-31 | нд | нд |  | 0,067 | 0 | 0 | 0,067 | нд |
| столовая | нд | нд |  | 0,009 | 0,031 | 0 | 0,04 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,7216 | 0,1094 | 0 | 0,831 |  |

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом №9 | 1237 | нд | нд | 0,068 | 0 | 0 | 0,068 | нд |
| Жилой дом №7 | 2782 | нд | нд | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 | нд |
| Жилой дом №13 | 611 | нд | нд | 0,006 | 0 | 0 | 0,006 | нд |
| Жилой дом №15 | 225 | нд | нд | 0,005 | 0 | 0 | 0,005 | нд |
| Бюджет |
| школа | нд | нд |  | 0,144 | 0 | 0 | 0,144 | нд |
| медпункт | нд | нд |  | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | нд |
| пост ЭЦ | нд | нд |  | 0,03 | 0 | 0 | 0,03 | нд |
| Прочие |
| вокзал | нд | нд |  | 0,021 | 0 | 0 | 0,021 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,306 | 0 | 0 | 0,306 |  |

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом №1 | 2460 | 2 | нд | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 | нд |
| Жилой дом №3 | 2460 | 2 | нд | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 | нд |
| Жилой дом №5 | 2460 | 2 | нд | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 | нд |
| Жилой дом №7 | 2575 | 2 | нд | 0,07 | 0 | 0 | 0,07 | нд |
| Итого |  |  |  | 0,28 | 0 | 0 | 0,28 |  |

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Советская, 269 | 15457 | 3 | нд | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | нд |
| Бюджет |
| колледж | нд | нд |  | 0,43 | 0 | 0 | 0,43 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,58 | 0 | 0 | 0,58 |  |

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом Т2 | 400 | 1 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| Жилой дом 15 | 288 | 1 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| Жилой дом 14 | 288 | 1 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| Жилой дом 8 | 300 | 2 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| Жилой дом 9 | 300 | 1 |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |
| Жилой дом 11 | 1200 | 1 |  | 0,037 |  |  | 0,037 |  |
| Жилой дом 12 | 300 | 1 |  | 0,0100 |  |  | 0,010 |  |
| Жилой дом 15 | 400 | 1 |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
| Жилой дом 18 | 300 | 1 |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
| Жилой дом 5 | 300 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
| Жилой дом 13 | 300 |  |  | 0,010 |  |  | 0,010 |  |
| Бюджет |
| Главный корпус и лечебный корпус | 400 | 1 |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| Столовая 3 | 9846 |  |  | 0,042 |  |  | 0,042 |  |
| Администрация 10 | 1272 | 1 |  | 0,0309 |  |  | 0,0309 |  |
| Гараж 11 | 840 |  |  | 0,033 |  |  | 0,033 |  |
| Насосная 17 | 792 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
| Хлораторная 16 | 108 |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
| Итого: |  |  |  | 0,4549 | 0 | 0 | 0,4549 |  |

г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Бюджет |
| Школа № 9 | 3978 | нд |  | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,16 | 0 | 0 | 0,16 |  |

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | нд |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | нд |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,015 | 0 | 0 | 0,015 | нд |
| Жилой дом | нд | нд | нд | 0,036 | 0 | 0 | 0,036 | нд |
| Бюджет |
| Общежитие с учебным корпусом | нд | нд |  | 0,1179 | 0 | 0 | 0,1179 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,1749 | 0 | 0 | 0,1749 |  |

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Бюджет |
| Инфекционное отделение | 8417 | нд |  | 0,18 | 0,048 | 0 | 0,18 | нд |
| АХЧ и гаражи | 1646 | нд |  | 0,049 | 0 | 0 | 0,049 | нд |
| Патологоанатомическое отделение | 955 | нд |  | 0,017 | 0 | 0 | 0,017 | нд |
| Гараж отделения скорой помощи | 1653 | нд |  | 0,049 | 0 | 0 | 0,049 | нд |
| Родильное отделение | нд | нд |  | 0,112 | 0,015 | 0 | 0,112 | нд |
| Детское отделение с поликлиникой | нд | нд |  | 0,234 | 0,022 | 0 | 0,234 | нд |
| Пищеблок | нд | нд |  | 0,016 | 0,0304 | 0 | 0,016 | нд |
| Скорая помощь | нд | нд |  | 0,014 | 0,008 | 0 | 0,014 | нд |
| Главный корпус | нд | нд |  | 0,236 | 0,0966 | 0 | 0,236 | нд |
| Поликлиника | нд | нд |  | 0,12 | 0,045 | 0 | 0,12 | нд |
| Кислородная станция | нд | нд |  | 0,002 | 0 | 0 | 0,002 | нд |
| Итого: |  |  |  | 1,029 | 0,265 | 0 | 1,294 |  |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Дом №1 | 1392,0 | 2 | нд | 0,075 |  |  | 0,075 | нд |
| Дом №2 | 940,3 | 2 | нд | 0,053 |  |  | 0,053 | нд |
| Дом №3 | 960,0 | 2 | нд | 0,054 |  |  | 0,054 | нд |
| Дом №4 | 2059,0 | нд | нд | 0,102 |  |  | 0,102 | нд |
| Дом №5 | 2454,3 | нд | нд | 0,118 |  |  | 0,118 | нд |
| Дом №6 | 15528 | нд | нд | 0,568 |  |  | 0,568 | нд |
| Дом №6а | 4152,7 | нд | нд | 0,186 |  |  | 0,186 | нд |
| Дом №7 | 13217 | нд | нд | 0,497 |  |  | 0,497 | нд |
| Дом №8 | 5452,2 | нд | нд | 0,233 |  |  | 0,233 | нд |
| Дом №8а | 3582,3 | нд | нд | 0,163 |  |  | 0,163 | нд |
| Дом №8б | 7708,6 | нд | нд | 0,318 |  |  | 0,318 | нд |
| Дом №12 | 899,0 | нд | нд | 0,051 |  |  | 0,051 | нд |
| Дом №14 | 453,9 | нд | нд | 0,028 |  |  | 0,028 | нд |
| Бюджет |
| Корпус №1 | 2918,2 | нд |  | 0,144 |  |  | 0,144 | нд |
| пристрой к к. №1 | 972,7 | нд |  | 0,054 |  |  | 0,054 | нд |
| Корпус №2 | 5580,6 | нд |  | 0,235 |  |  | 0,235 | нд |
| Корпус №3 | 3606,5 | нд |  | 0,173 |  |  | 0,173 | нд |
| Корпус №4 | 1268,7 | нд |  | 0,069 |  |  | 0,069 | нд |
| Корпус №5 | 3262,3 | нд |  | 0,159 |  |  | 0,159 | нд |
| Корпус №6 | 1476,3 | нд |  | 0,079 |  |  | 0,079 | нд |
| Администрация | 738,2 | нд |  | 0,043 |  |  | 0,043 | нд |
| Гараж | 694,2 | нд |  | 0,033 |  |  | 0,033 | нд |
| Водонапорная башня | 252,8 | нд |  | 0,014 |  |  | 0,014 | нд |
| Дом лесника | 606,0 | нд |  | 0,036 |  |  | 0,036 | нд |
| Теплица | 200,7 | 1 |  | 0,014 |  |  | 0,014 | нд |
| Столовая | 2446,0 | нд |  | 0,121 |  |  | 0,121 | нд |
| Прочие |
| магазин | 355,9 | нд |  | 0,023 | 0 | 0 | 0,023 | нд |
| ЮУЖД | 707,8 | нд |  | 0,041 | 0 | 0 | 0,041 | нд |
| Итого: |  |  |  | 3,684 | 0 | 0 | 3,684 |  |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Дом № 1 | 1643,0 | 2 | нд | 0,0392 |  |  | 0,0392 | 1952 |
| Дом № 2 | 821,0 | 1 | нд | 0,0226 |  |  | 0,0226 | 1952 |
| Дом № 3 | 2465,0 | 3 | нд | 0,0664 |  |  | 0,0664 | 1974 |
| Дом № 4 | 2465,0 | 3 | нд | 0,0664 |  |  | 0,0664 | 1974 |
| Дом № 5 | 12733 | 5 | нд | 0,2442 | 0,03 |  | 0,2742 | 2004 |
| Дом № 6 | 7218,0 | 5 | нд | 0,1572 |  |  | 0,1572 | 2000 |
| Бюджет |
| Администрация | 1575,0 | 1 |  | 0,0465 |  |  | 0,0465 | нд |
| Корпус №1 | 2196,0 | 1 |  | 0,0512 |  |  | 0,0512 | 1952 |
| Корпус №2 | 3293,0 | 1 |  | 0,0734 |  |  | 0,0734 | 1952 |
| Корпус №3 | 2126,0 | 1 |  | 0,0496 |  |  | 0,0496 | 1952 |
| Корпус №4 | 3459,0 | 2 |  | 0,0753 |  |  | 0,0753 | 1952 |
| Корпус №5 | 6509,0 | 1 |  | 0,1451 |  |  | 0,1451 | 2001 |
| Корпус №6 | 6493,0 | 1 |  | 0,1447 |  |  | 0,1447 | 2001 |
| Корпус №7 | 6493,0 | 1 |  | 0,1447 |  |  | 0,1447 | 2001 |
| Корпус №8 | 6493,0 | 1 |  | 0,1447 |  |  | 0,1447 | 2001 |
| Баня, прачечная, котельная | 534,0 | 1 |  | 0,0197 | 0,02 |  | 0,0397 | нд |
| Материальный склад | 417,0 | 1 |  | 0,0154 |  |  | 0,0154 | нд |
| гараж | 719,0 | 1 |  | 0,0254 |  |  | 0,0254 | нд |
| Столовая | 4720,0 | 1 |  | 0,1126 |  |  | 0,1126 | нд |
| Столярный цех | 1109,0 | 1 |  | 0,0293 |  |  | 0,0293 | нд |
| Клуб | 5094,0 | 1 |  | 0,1135 |  |  | 0,1135 | нд |
| танцзал | 1145,0 | 1 |  | 0,0356 |  |  | 0,0356 | нд |
| магазин | 170,0 | 1 |  | 0,0072 |  |  | 0,0072 | нд |
| бар | 567,0 | 1 |  | 0,0203 |  |  | 0,0203 | нд |
| Итого: |  |  |  | 1,8502 | 0,05 | 0 | 1,9002 |  |

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Дом № 5 | нд | нд | нд | 0,077 |  | 0,11 | 0,187 | нд |
| Дом № 6 | нд | нд | нд | 0,036 |  | 0,012 | 0,048 | нд |
| Дом № 7 | нд | нд | нд | 0,116 |  | 0,3 | 0,416 | нд |
| Дом № 8 | нд | нд | нд | 0,036 |  | 0,012 | 0,048 | нд |
| Дом № 9 | нд | нд | нд | 0,0624 |  | 0,0155 | 0,0779 | нд |
| Дом № 10 | нд | нд | нд | 0,094 |  | 0,24 | 0,334 | нд |
| Дом № 11 | нд | нд | нд | 0,11 |  | 0,24 | 0,35 | нд |
| Бюджет |
| Администрация | нд | нд |  | 0,009 |  | 0,042 | 0,051 | нд |
| Корпус №1 | нд | нд |  | 0,17 |  | 0,25 | 0,42 | нд |
| Корпус №2 | нд | нд |  | 0,076 |  | 0,132 | 0,208 | нд |
| Корпус №3 | нд | нд |  | 0,0596 |  | 0,128 | 0,1876 | нд |
| Корпус №4 | нд | нд |  | 0,09 |  | 0,126 | 0,216 | нд |
| Корпус №5 | нд | нд |  | 0,184 |  | 0,408 | 0,592 | нд |
| Корпус №6 | нд | нд |  | 0,185 |  | 0,24 | 0,425 | нд |
| Корпус №7 | нд | нд |  | 0,183 |  | 0,372 | 0,555 | нд |
| Корпус №8 | нд | нд |  | 0,064 |  | 0,095 | 0,159 | нд |
| Корпус №9 | нд | нд |  | 0,064 |  | 0,095 | 0,159 | нд |
| Корпус №10 | нд | нд |  | 0,338 |  | 0,333 | 0,671 | нд |
| Лечебный корпус | нд | нд |  | 0,224 | 0,182 | 0,54 | 0,946 | нд |
| Прачечная | нд | нд |  | 0,0049 | 0,0104 | 0,122 | 0,1373 | нд |
| Электроцех | нд | нд |  | 0,0743 | 0,0119 | 0,012 | 0,0982 | нд |
| Столярный цех | нд | нд |  | 0,006 | 0,0054 | 0 | 0,0114 | нд |
| ТРК | нд | нд |  | 0,00932 |  | 0,06 | 0,06932 | нд |
| Клуб "Огонек" | нд | нд |  | 0,104 | 0,162 | 0,406 | 0,672 | нд |
| Еловая горка | нд | нд |  | 0,08 |  | 0,05 | 0,13 | нд |
| Центр досуга | нд | нд |  | 0,253 | 0,341 | 0,317 | 0,911 | нд |
| ГДЦ1 | нд | нд |  | 0,217 |  | 0,2995 | 0,5165 | нд |
| ГДЦ2 | нд | нд |  | 0,217 |  | 0,2995 | 0,5165 | нд |
| Прочие |
| кафе "У Федора" | нд | нд |  | 0,016 |  | 0,08 | 0,096 | нд |
| ИП Герасименко | нд | нд |  | 0,0163 | 0,0343 | 0,025 | 0,0756 | нд |
| Итого: |  |  |  | 3,1758 | 0,747 | 5,3615 | 9,2843 |  |

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом, 32 | нд | нд | нд | 0,014 |  |  | 0,014 | нд |
| Жилой дом, 33 | нд | нд | нд | 0,03 |  |  | 0,03 | нд |
| Прочие |
| Баня-прачечная | 57004 | нд | нд | 0,1055 |  | 0,144 | 0,2495 | нд |
| Клуб-столовая | 18983 | нд | нд | 0,2962 |  | 0,5923 | 0,8885 | нд |
| Магазин "соки-воды" | 720 | нд | нд | 0,0483 |  |  | 0,0483 | нд |
| Лечебный корпус | 12280 | нд | нд | 0,2799 |  | 0,5878 | 0,8677 | нд |
| Корпус 1 | 13271 | нд | нд | 0,2834 |  | 0,2025 | 0,4859 | нд |
| Корпус 2 | 2766 | нд | нд | 0,0719 |  |  | 0,0719 | нд |
| Корпус 3 | 2931 | нд | нд | 0,0829 |  |  | 0,0829 | нд |
| Корпус 4 | 7372 | нд | нд | 0,1433 |  |  | 0,1433 | нд |
| Корпус 5 | 4680 | нд | нд | 0,1036 |  |  | 0,1036 | нд |
| Корпус 6 | 8335 | нд | нд | 0,1665 |  |  | 0,1665 | нд |
| Дача 1 | нд | нд | нд | 0,016 |  |  | 0,016 | нд |
| Дача 2 | нд | нд | нд | 0,011 |  |  | 0,011 | нд |
| Дача 3 | нд | нд | нд | 0,014 |  |  | 0,014 | нд |
| Дача 4 | нд | нд | нд | 0,018 |  |  | 0,018 | нд |
| Дача 5 | нд | нд | нд | 0,017 |  |  | 0,017 | нд |
| Дача 6 | нд | нд | нд | 0,012 |  |  | 0,012 | нд |
| Мех.цех | нд | нд | нд | 0,0452 |  | 0,0441 | 0,0893 | нд |
| Склад | нд | нд | нд | 0,036 |  |  | 0,036 | нд |
| Овощехранилище | 2275 | нд | нд | 0,0268 |  | 0,041 | 0,0678 | нд |
| нд | нд | нд | нд |  | 0,206 |  | 0,206 | нд |
| Итого: |  |  |  | 1,8215 | 0,206 | 1,6117 | 3,6392 |  |

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Жилой дом, 20 | нд | нд | нд | 0,5 |  |  | 0,5 | нд |
| Жилой дом, 21 | нд | нд | нд | 0,12 |  |  | 0,12 | нд |
| Жилой дом, 23 | нд | нд | нд | 0,025 |  |  | 0,025 | нд |
| Жилой дом, 27 | нд | нд | нд | 0,0141 |  |  | 0,0141 | нд |
| Жилой дом, 28 | нд | нд | нд | 0,0862 |  |  | 0,0862 | нд |
| Жилой дом, 16а | нд | нд | нд | 0,2014 |  |  | 0,2014 | нд |
| Жилой дом, 15 | нд | нд | нд | 0,035 |  |  | 0,035 | нд |
| Жилой дом, 16/1 | нд | нд | нд | 0,01 |  |  | 0,01 | нд |
| Жилой дом, 26 | нд | нд | нд | 0,0355 |  |  | 0,0355 | нд |
| Жилой дом, 26 | нд | нд | нд | 0,0355 |  |  | 0,0355 | нд |
| Жилой дом, 16 | нд | нд | нд | 0,619 |  |  | 0,619 | нд |
| Жилой дом, 6 | нд | нд | нд | 0,013 |  |  | 0,013 | нд |
| Жилой дом, 5/2 | нд | нд | нд | 0,0065 |  |  | 0,0065 | нд |
| Жилой дом, 5/1 | нд | нд | нд | 0,0065 |  |  | 0,0065 | нд |
| Жилой дом, 3 | нд | нд | нд | 0,013 |  |  | 0,013 | нд |
| Жилой дом, 1 | нд | нд | нд | 0,006 |  |  | 0,006 | нд |
| Жилой дом, 2 | нд | нд | нд | 0,006 |  |  | 0,006 | нд |
|  | нд | нд | нд |  | 0,01 |  | 0,01 |  |
| Прочие |
| Гараж | 868,0 | нд |  | 0,0445 |  | 0,1033 | 0,1478 | нд |
| ГРП | нд | нд |  | 0,0452 |  | 0,044 | 0,0892 | нд |
| адм.Форвард | нд | нд |  | 0,024 |  |  | 0,024 | нд |
| Гаражи | 868,0 | нд |  | 0,0445 |  | 0,1032 | 0,1477 | нд |
| Столярный цех | 586,0 | нд |  | 0,022 |  |  | 0,022 | нд |
| Склады | нд | нд |  | 0,05 |  |  | 0,05 | нд |
| Цех искусственного камня | нд | нд |  | 0,069 |  |  | 0,069 | нд |
| Столярная мастерская | нд | нд |  | 0,0177 |  |  | 0,0177 | нд |
| Теплица | нд | нд |  | 0,08 |  | 0,0415 | 0,1215 | нд |
| Магазин Белочка | 720,0 | нд |  | 0,0482 |  |  | 0,0482 | нд |
| АБК | 4878,4 | нд |  | 0,1091 |  |  | 0,1091 | нд |
| Регистратура | 1080,0 | нд |  | 0,0273 |  |  | 0,0273 | нд |
| Корпус 7 Детский сад | 4879,5 | нд |  | 0,0863 |  | 0,0552 | 0,1415 | нд |
|  | нд | нд |  |  | 0,006 |  | 0,006 | нд |
| Итого: |  |  |  | 2,4005 | 0,016 | 0,3472 | 2,7637 |  |

Котельная ООО «Лесная сказка»

| Адрес | Объем, м3 | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отоп-ление | ГВС | Вентиляция | Всего |  |
| Жилые |
| Дом № 1 | 404,5 | 1 | 2,0 | 0,0156 | 0,0003 |  | 0,0159 | нд |
| Дом № 2 | 271,5 | 1 | 2,0 | 0,011 | 0,0003 |  | 0,0113 | нд |
| Дом № 3 | 920,4 | 1 | нд | 0,0482 | 0,0029 |  | 0,0511 | нд |
| Бюджет |
| Лечебный корпус и столовая | 9807,0 | 1 |  | 0,2939 | 0,009 |  | 0,3029 | нд |
| Корпус №1 | 549,8 | 1 |  | 0,0204 | 0,001 |  | 0,0214 | нд |
| Корпус №2 | 527,0 | 1 |  | 0,0197 | 0,001 |  | 0,0207 | нд |
| переход | 695,6 | 1 |  | 0,0141 |  |  | 0,0141 | нд |
| Столовая | 703,7 | 1 |  | 0,0464 | 0,0015 |  | 0,0479 | нд |
| Прачечная | 225,1 | 1 |  | 0,009 | 0,005 |  | 0,014 | нд |
| Столярная мастерская | 217,3 | 1 |  | 0,0088 | 0 |  | 0,0088 | нд |
| гараж №2 | 360,0 | 1 |  | 0,0609 |  |  | 0,0609 | нд |
| старый гараж | 1461,5 | 1 |  | 0,0074 |  |  | 0,0074 | нд |
| Итого: |  |  |  | 0,5554 | 0,021 | 0 | 0,5764 |  |

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловые нагрузки

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Установленная мощность 232 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка 43,042 Гкал/час.

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Установленная мощность 70,8 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (1,45 Гкал/час) и прочих объектов (66,568 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 67,94 Гкал/час.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Установленная мощность 6,1 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (0,479 Гкал/час) и прочих объектов (2,721 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 3,2 Гкал/час.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Установленная мощность 1,18 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (0,182 Гкал/час), бюджетных объектов (0,012 Гкал/час) и прочих объектов (0,639 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 0,833 Гкал/час.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Установленная мощность 0,6 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (0,109 Гкал/час), бюджетных объектов (0,176 Гкал/час) и прочих объектов (0,021 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 0,306 Гкал/час.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Установленная мощность 0,9 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (0,279 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 0,279 Гкал/час.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Установленная мощность 0,7 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (0,15 Гкал/час), бюджетных объектов (0,43Гкал/час). Присоединенная нагрузка 0,481 Гкал/час.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Установленная мощность 0,6 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (0,137 Гкал/час), бюджетных объектов (0,3179 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 0,4549 Гкал/час.

Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9

Установленная мощность 0,26 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией бюджетных объектов (0,16  Гкал/час). Присоединенная нагрузка 0,16 Гкал/час.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Установленная мощность 0,15 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией бюджетных объектов (0,118 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 0,118 Гкал/час.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Установленная мощность 11Гкал/ч. Присоединенная нагрузка 8,376 Гкал/час.

Котельная  ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Установленная мощность 6,9 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (2,446 Гкал/час), прочих объектов (1,238 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 3,934 Гкал/час.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Установленная мощность 2,6 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (0,629 Гкал/час), прочих объектов (1,271 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 1,737 Гкал/час.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Установленная мощность 11,2 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (1,46 Гкал/час), прочих объектов (7,82Гкал/час). Присоединенная нагрузка 9,2 Гкал/час.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Установленная мощность 4,15 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (0,044 Гкал/час),  прочих объектов (3,595 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 3,641 Гкал/час.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Установленная мощность 3,65 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (1,778 Гкал/час), прочих объектов (1,021 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 2,799 Гкал/час.

Котельная ООО «Лесная сказка»

Установленная мощность 2,7 Гкал/ч. Обеспечение тепловой энергией жилых домов (0,078 Гкал/час), прочих объектов (0,498 Гкал/час). Присоединенная нагрузка 1,45Гкал/час.

Новая котельная 4 микрорайона

Установленная мощность 13 Гкал/ч. Присоединенная нагрузка 9,12Гкал/час.

# Раздел 3. Решения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии с поэтапной разбивкой, учитывающей техническую и инвестиционную необходимость и возможность

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Перевести жилищный фонд на поквартирное газовое отопление (39 домов с суммарной нагрузкой 0,6943Гкал/ч).

Перевести на индивидуальное газовое отопление прочие объекты (6 объектов с суммарной нагрузкой 0,304Гкал/ч).

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Предложения отсутствуют

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Предложения отсутствуют

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Предложения отсутствуют

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Реконструкция котельной с заменой на автоматизированный угольный модуль

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Предложения отсутствуют

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Замена на модуль меньшей мощности

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Предложения отсутствуют

Котельная г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9

Предложения отсутствуют

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Отключить абонентов:

| Объект | № дома | Этажность | Нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом | №4 | 1этаж | 0,003 |
| Жилой дом | №6 | 1этаж | 0,015 |
| Жилой дом | №9 | 2этаж | 0,036 |

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Реконструкция котельной в соответствие с 3 микрорайоном

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Предложения отсутствуют

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Предложения отсутствуют

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Предложения отсутствуют

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Предложения отсутствуют

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Предложения отсутствуют

Котельная ООО «Лесная сказка»

Предложения отсутствуют

Раздел 4. Решения по новому строительству, реконструкции тепловых сетей с поэтапной временной разбивкой, учитывая техническую и инвестиционную необходимость и возможность

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Замена существующего трубопровода протяженностью 2060 метров.

Реконструкция существующего трубопровода протяженностью 878 метров.

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Введение официального разбора воды, увеличение диаметра ХВС с 50 на 150 или реализация скважины.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Подключение нагрузки 3 микрорайона.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Замена существующего трубопровода от Т1 до Т3 диаметром 50 мм, протяженностью 110 метров на трубопровод диаметром  100 мм.

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Котельная ООО «Лесная сказка»

Гидравлическая наладка системы теплоснабжения.

Раздел 5. Перспективные топливные балансы

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 115795 Гкал. Потребление природного газа составит 16409,9 тыс. м3

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 129906 Гкал. Потребление природного газа составит 17741,7 тыс.м3.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 6737 Гкал. Потребление природного газа составит 910 тыс.м3.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 2425,3 Гкал. Потребление природного газа составит 329,4 тыс.м3.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 785,7 Гкал. Потребление угля составит 235,7 тонн.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 716,3 Гкал. Потребление угля составит 214,9 тонн.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 1500 Гкал. Потребление природного газа составит 503,9 тыс.м3.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 2066,9 Гкал. Потребление угля составит 620,1 тонн.

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 410,8 Гкал. Потребление природного газа составит 55,8 тыс.м3.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 302,8 Гкал. Потребление природного газа составит 43,69 тыс.м3.

Котельная ЦРБ ул.Крылова 83/5

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 23194,8 Гкал. Потребление природного газа составит 3287,1 тыс. м3 .

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 10103,02 Гкал. Потребление природного газа составит 1294,035тыс.м3.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 8391,6 Гкал. Потребление природного газа составит 1300 тыс. м3.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 18160 Гкал. Потребление природного газа составит 1976,3 тыс. м3.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная) , Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 18160 Гкал. Потребление природного газа составит 2543,1 тыс. м3.

Котельная ООО «Лесная сказка»

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 3814 Гкал. Потребление природного газа составит 587 тыс. м3.

Новая котельная 4 микрорайона

Годовая выработка тепловой энергии котельной, с учетом потерь в сетях и затрат тепловой энергии на собственные нужды котельной, составит 28885,4 Гкал. Потребление природного газа составит 4093,5 тыс. м3.

# Раздел 6. Решения по водно-химическому режиму тепловых сетей

### Перспективные балансы  теплоносителя

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 591,6 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 7,1 м3/час. Система водоподготовки: одноступенчатое натрий-катионирование и деаэрирование воды, подпитка ведется.

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 64,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,1 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 128 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,2 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница  г.Чебаркуль»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 30,7 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,05 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 12,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 002 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 11,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,02 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 23,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,037 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 21,6 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,04 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 6,4 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,01 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная г.Чебаркуль, ул. Миасское шоссе, 5

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 4,722 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,008 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 341,1 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,96 м3/час. Система водоподготовки отсутствует. Система водоподготовки: Установка SF 1354/5600 SE, подпиточный насос Wilo MHI805DM (2шт.)

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 150,8 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,24 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 75,6 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,12 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 169,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,25 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 72 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,2 м3/час. Система водоподготовки отсутствует.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 96 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,2 м3/час. Система водоподготовки отсутствует. Система водоподготовки: Натрий - катионирование, 1т/час

Котельная ООО «Лесная сказка»

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 22,2 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 0,04 м3/час.

Новая котельная 4 микрорайона

Система теплоснабжения закрытая, таким образом, потери теплоносителя определяется только объемом утечек. Расход теплоносителя в системе теплоснабжения составит 378,9 м3/час, потери теплоносителя с утечкой составят 1,177 м3/час.

## Внедрение химводоподготовки для котельных

Необходимым условием долговечности и экономичности функционирования любого котла является правильно спроектированный, смонтированный и эксплуатируемый комплекс водоподготовки для котельной, дополненный программой коррекции котловой воды дозирование хим. реагентов.

Для подбора оборудования химводоподготовки для котла необходимы следующие данные:

- максимальный часовой и суточный объем воды для подпитки системы (Qmax час; Q max сут);

- режим подпитки (периодический/непрерывный);

- химический анализ исходной воды;

- требования к составу подпиточной воды для котлов (в зависимости от конструкции и рабочего давления).

Для подпитки сетей котельных в подавляющем числе случаев используется водопроводная (питьевая) вода, которая проходит стадии коагулирования, обеззараживания жидким хлором и т.п., становясь высокоагрессивной, с низким рН. В процессе транспортировки до теплоисточника  вода обогащается соединениями железа, что приводит к образованию отложений в трубопроводах и на теплообменных поверхностях котлов.

В соответствие с РД 24.031.120-91 «НОРМЫ КАЧЕСТВА СЕТЕВОЙ И ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ, ОРГАНИЗАЦИЯ ВОДНО-ХИМИЧЕСКОГО РЕЖИМА И ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ» для закрытых систем теплоснабжения с температурой воды не более 115 0С карбонатная жесткость не должна превышать 800 мкг-экв/кг, а содержание соединений железа (в пересчете на Fe) – 600 мкг/кг.

В случае выполнения всех требований по качеству сетевой воды в соответствии с требованиями РД не удается обеспечить работу ТС без снижения их экономичности.

Альтернативой качеству сетевой и подпиточной воды является создание условий, при которых обеспечиваются:

■ снижение скорости накипеобразования;

■ ограничение коррозионной активности воды;

■ появление условий, исключающих образование твердых отложений;

■ создание режима разрыхления старых отложений, но с достаточно малой интенсивностью.

Реализация этих требований в различных объемах возможна за счет внутрикотловой обработки воды с использованием реагентов или безреагентных методов. Комплексный результат в большинстве случаев достигается при использовании химических антинакипинов на органической основе. В настоящее время для подготовки воды в системах теплоснабжения эффективно используются различные ингибиторы коррозии, накипи, солеотложений. Ингибиторы - вещества значительно замедляющие, или останавливающие процессы коррозии металла трубопроводов и теплотехнического оборудования и препятствующие образованию накипи (отложений) на поверхностях трубопроводов и оборудования. Наиболее распространенными ингибиторами для стабилизационной обработки подпиточной воды систем теплоснабжения, водогрейных котлов являются комплексонаты ОЭДФ-Zn, НТФ-Zn. В соответствие с МУ 1-322-03 применение комлексонатного способа водоподготовки позволяет:

1. Снизить стоимость подготовки подпиточной воды при улучшении технологических характеристик теплоносителя, по сравнению с ее умягчением и деаэрацией;

2. Уменьшить коррозию металла внутренних поверхностей водогрейных котлов, систем теплоснабжения;

3. Устранить образование накипи, способствовать отмывке имеющихся на поверхностях котлов, системы теплоснабжения накипи и отложений;

4. Предотвратить шламообразование в котле;

5. Обеспечить соблюдение требований нормативной документации к оборудованию, объему химического контроля, оснащению лабораторий, ведению эксплуатационной документации.

На сегодняшний день существует Технологический регламент подготовки воды комплексонатами ОЭДФ-Zn, НТФ-Zn, (для реагентов произведенных по ТУ 2439-001 - 242-10860-97 (Цинковый комплекс ОЭДФ (ОЭДФ - гп)) и по ТУ 2439- 002-24210860-99 (Цинковый комплекс НТФ (НТФ-Zn)).

Согласования:

- Федеральный горный и промышленный надзор России (Письмо от 01.03.02г. №12-07/160),

- Департамент государственного энергетического надзора и энергосбережения Министерства энергетики Российской Федерации (Письмо от 26.12.01г. №32-10-10/469),

- Госстрой России (Заключение от 24.10.01г. № ВР-5838/12),

- Государственной Санитарно-эпидемиологической службой Российской Федерации (Заключение № 61.РЦ.02.000.Т.000353.07.01 от 30.07.01r.)

- Технология рекомендована к применению Федеральным центром энергоресурсосбережения при Госстрое РФ.

В таблице приведены ориентировочные граничные параметры применения комплексонатов ОЭДФ-Zn, НТФ-Zn для стабилизационной обработки подпиточной и сетевой воды водогрейных котлов, систем теплоснабжения.

| Показатель | Система теплоснабжения |
| --- | --- |
|  | открытая | закрытая |
|  | Температура сетевой воды, °С |
|  | 115 | 150 | 200 | 115 | 150 | 200 |
| Карбонатная жесткость, мг - экв/л | 10 | 7 | 5 | 25 | 16 | 10 |
| Содержание растворенного кислорода, мг/кг | 7 | 5 | 3 | 9 | 7 | 5 |
| Значение рН при 25°С | от 6 до 9,0 | от 6 до 9,7 |
| Содержание соединений железа, мг/кг | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 10 | 5 | 3 |
| Содержание комплексоната ОЭДФ-Zn, мг/л | До 5 | Не нормируется |
| Содержание комплексоната НТФ-Zn, мг/л | До1 | Не применяется | Не нормируется |

Как видно из таблицы данные реагенты могут быть использованы для водоподготовки в котельных Чебаркульского городского округа.

Для добавления реагентов в системы теплоснабжения используются автоматические дозирующие устройства. Наиболее распространенные из них для котлов малой и средней мощности: «Импульс-2»,  «Импульс-5», «Ижик», «Комплексон -6» и др. Наиболее хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации «Импульс» и «Ижик».

Дозирующее устройство «Импульс», разработанное и выпускаемое Удмуртским государственным университетом, предназначено для дозирования жидких реагентов, например, ингибиторов накипеобразования и ингибиторов коррозии, реагентов для химического обескислороживания, комплексонов для химической очистки оборудования и проч., в поток воды и поддержания постоянной пропорции дозирования при объеме подпитки теплотехнической системы до 20 м3/час. Рекомендуется для комплексонатной обработки воды в водогрейных котельных мощностью до 50 Гкал/час, в индивидуальных котельных и теплопунктах, системах оборотного водоснабжения и системах охлаждения, а также в транспортных энергетических установках. Дозирующее устройство «Импульс» устанавливают в разрыв подпиточного трубопровода энергетической установки.

Мини-дозаторы «Ижик» предназначены для дозирования жидких реагентов, например, ингибиторов накипеобразования и ингибиторов коррозии, реагентов для химического обескислороживания, растворов комплексонов для химической очистки оборудования и проч., в подпиточную воду локальных закрытых (не имеющих открытого водоразбора) тепловых сетей со значением объема подпитки тепловой сети, не превышающего 5 м3/сутки.

Рекомендуются для противонакипной и противокоррозионной обработки воды в локальных (преимущественно крышных и блочных) водогрейных котельных, а также в котельных индивидуальных жилых домов. Мини-дозатор «Ижик» устанавливают в разрыв подпиточного трубопровода котельной установки при помощи муфт с внутренней резьбой.

Для реализации мероприятия необходимо провести исследование химического состава, накипеобразующей и коррозионной способности воды с выдачей отчёта (раздела проекта), включающего рекомендации и технологический режим противонакипной и противокоррозионной обработки воды – 21 тыс. руб. Приобрести дозирующее устройство, например, стоимость дозатора «ИЖИК» ( http://www.labudgup.ru/izh25.html) составляет 26,6 тыс.руб. Объем заправки реагентом составляет до 0,5 дм3. Стоимость композиции ОЭДФ 100руб. за 1кг. При расходе реагента 100 кг в отопительный сезон (точная цифра будет известна на стадии определения технологического режима противонакипной обработки), стоимость составит 10 тыс.руб.

Раздел 7. Решения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта.

Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенное к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении»: Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается органом местного самоуправления или федеральным органом исполнительной власти (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, а в случае смены единой теплоснабжающей организации – при актуализации схемы теплоснабжения.

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения, в отношении которой присваивается соответствующий статус.

В случае, если на территории поселения, городского округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации впервые на территории поселения, городского округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями на территории поселения, городского округа вправе подать в течение одного месяца с даты размещения на сайте поселения, городского округа, города федерального значения проекта схемы теплоснабжения в орган местного самоуправления заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, в которой указанные лица планируют исполнять функции единой теплоснабжающей организации. Орган местного самоуправления обязан разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения, городского округа.

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил.

5. Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

2) Размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации.

6. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано более одной заявки на присвоение соответствующего статуса от лиц, соответствующих критериям, установленным настоящими Правилами, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами, и обосновывается в схеме теплоснабжения.

7. В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям настоящих Правил.

8. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности обязана:

а) заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения;

в) надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

г) осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

Предприятие должно отвечать всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1) Владение на праве собственности или ином законном основании, тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2) Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами.

3) Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Предлагается оставить для объектов г. Чебаркуля теплоснабжающюю организацию – ООО «Мечел-энерго» и для муниципальных объектов Чебаркульского ГО – ООО "Теплоснаб". У частных потребителей обособленные тепловые сети со своими источниками тепла.

Раздел 8. Решения по распределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Все сети теплоснабжения Чебаркульского городского округа обособлены. На каждую тепловую сеть задействован единственный источник теплоснабжения. Распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется.

# Раздел 9. Решения по определению организации, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных тепловых сетей

В Чебаркульском городском округе бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГО ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ

Исходя из анализа состояния существующей системы теплоснабжения Чебаркульского городского округа, предложены следующие мероприятия: развитие системы газификации; строительство современных блочных  котельных; переход на индивидуальное отопление, в том числе поквартирное отопление в малоэтажных зданиях.

Эффективность системы теплоснабжения в Чебаркульского городского округа

| № котельной | Название источника | Распределено и предъявлено к оплате в 2012 году, Гкал | Расход топлива | Выработано тепловой энергии по топливу, Гкал | Конечное использование топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Газ | Уголь |  |  |
|  |  |  | тыс. м3 | т |  |  |
| 1 | Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 274779,6 | 46436 | - | 336660 | 0,8 |
| 2 | Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ» | 105200 | 55,9 | - | 129906 | 0,8 |
| 3 | Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО | 5210 | 910 | - | 6737 | 0,8 |
| 4 | ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль» | 2329 | 329,4 | - | 2425,3 | 0,9 |
| 5 | Котельная п.Мисяш, ул. Станционная | 1476 | - | 450,6 | 1502 | 0,9 |
| 6 | Котельная п.Мисяш, ул. Достоевского |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 580 | 503,9 | - | 1500 | 0,4 |
| 8 | Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 1152 | - | 620,1 | 2066,9 | 0,6 |
| 9 | Г. Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы №9 | нд | 55,8 | - | 410,8 |  |
| 10 | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 234 | 64,85 | - | 449,5 | 0,5 |
| 11 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 5180,2 | 761,5 | - | 5637,11 |  |
| 12 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 8468 | 1239,6 | - | 10099,7 | 0,8 |
| 13 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес» | 17000 | 3276,3 | - - | 19020,5 | 0,9 |
| 14 | Котельная ГУП Челябинской области «Еловое» |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная) | 16470 | 2543,1 | - | 18160 | 0,9 |
| 16 | Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок) |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная ООО «Лесная сказка» | нд | 587 | - | 3814 |  |

Перевод малоэтажного жилфонда с централизованного на индивидуальное газовое отопление позволит решить целый комплекс проблем.

В первую очередь, это обеспечит надежное энергоснабжение каждого потребителя  независимо от технического состояния центральных теплоисточников и сетей.

Во-вторых, перевод будет способствовать снижению платежей населения за коммунальные услуги, поскольку начисление платы будет производиться лишь за объем фактически потребленного ресурса - газа.

В-третьих, в настоящее время оплата услуги отопления населением производится по нормативам, пропорционально значению жилой площади, как правило, норматив не дифференцируется по этажности домов, поэтому реальное потребление тепла частного жилого фонда превышает потребление, рассчитанное по нормативам. В результате  у теплоснабжающей организации возникает перерасход топлива относительно расхода, включенного в тариф и, соответственно. формируется убыток. Перевод потребителей малоэтажного жилья на индивидуальное теплоснабжение снизит убытки теплоснабжающей организации.

Четвертая, не менее важная составляющая — экономия топливно-энергетических ресурсов.

В результате анализа был составлен перечень первоочередных объектов для модернизации и перевода малоэтажного жилищного фонда на индивидуальное газовое отопление. Критерием выбора послужила низкая энергетическая эффективность систем теплоснабжения и высокая убыточность кампании по обеспечению жилого фонда и прочих объектов тепловой энергией и ГВС.

Совокупность предлагаемых мероприятий позволит:

- снизить установленную мощность котельных и котельного оборудования;

- снизить эксплуатационные расходы;

- снизить расходы на ежегодные плановые и аварийные ремонты

- снизить объемы выпадающих доходов;

- оптимизировать потребление топлива

- остановить рост долгов за теплоснабжение.

## Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Газификация жилого сектора: проектирование и строительство газовых сетей | - |
| Установка и модернизация блочных газовых котельных | 33,8 |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | 4,00 |
| Реконструкциюводопроводной сети | - |
| Строительство новой тепловой сети | 10,024 |

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

Предложения отсутствуют.

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница г.Чебаркуль»

Предложения отсутствуют.

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Газификация жилого сектора: проектирование и строительство газовых сетей | - |
| Установка и модернизация блочных газовых котельных | 3,00 |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | - |
| Реконструкциюводопроводной сети | - |
| Строительство новой тепловой сети | - |

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

Предложения отсутствуют.

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Газификация жилого сектора: проектирование и строительство газовых сетей | - |
| Установка и модернизация блочных газовых котельных | 3,50 |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | - |
| Реконструкциюводопроводной сети | - |
| Строительство новой тепловой сети | - |

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Газификация жилого сектора: проектирование и строительство газовых сетей | - |
| Установка и модернизация блочных газовых котельных | 3 |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | - |
| Реконструкциюводопроводной сети | - |
| Строительство новой тепловой сети | - |

Котельная г.Чебаркуль пос. Куйбышева, котельная школы №9

Предложения отсутствуют.

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Газификация жилого сектора: проектирование и строительство газовых сетей | - |
| Установка и модернизация блочных газовых котельных | 0,75 |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | - |
| Реконструкциюводопроводной сети | - |
| Строительство новой тепловой сети | - |

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

| Мероприятие | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- |
| Газификация жилого сектора: проектирование и строительство газовых сетей | - |
| Установка и модернизация блочных газовых котельных | - |
| Оборудование квартир газовым оборудованием | - |
| Реконструкциюводопроводной сети | - |
| Строительство новой тепловой сети | 0,77 |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

Предложения отсутствуют.

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

Предложения отсутствуют.

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач»  (центральная)

Предложения отсутствуют.

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач»  (поселок)

Предложения отсутствуют.

Котельная ООО «Лесная сказка»

Предложения отсутствуют.

1 очередь – мероприятия скомпонованы в соответствие с планом газификации и наибольшим экономическим эффектом

Объемы работ в натуральном выражении.

| № | Наименование источников тепловой энергии | Строительство внутри поселковых газовых сетей, км | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление, количество переоборудуемых квартир, шт. | Строительство блочных котельных и встроенных, установленная мощность, МВт | Строительство сетей ХВС взамен проложенных совместно, км | Строительство тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |
| №1 | Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 0 | 40 | 13 | 0 | 1,43 |
| №3 | Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
| №4 | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 |
| №5 | Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 0 | 0 | 0,6 | 0 | 0 |
| №2 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1,51 |
| №6 | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 0 | 0 | 0,15 | 0 | 0 |
| №7 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 |
|  | Итого | 0 | 40 | 26,05 | 0 | 3,048 |

Объемы инвестиций в мероприятия по реконструкции систем теплоснабжения.

| № | Наименование источников тепловой энергии | Строительство внутри поселковых газовых сетей, | Перевод жилья на поквартирное газовое отопление, млн. руб. | Строительство блочных котельных, млн. руб. | Строительство сетей ХВС, | Строительство и реконструкция теплосетей, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | млн. руб. |  |  | млн. руб. |  |
| №1 | Котельная ОАО «Уральская Кузница» | 0 | 4 | 33,8 | 0 | 10,024 |
| №3 | Котельная п. Мисяш, ул. Станционная | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| №4 | Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 0 |
| №5 | Котельная детского санатория «Каменный цветок» | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| №2 | Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5 | 0 | 0 | 28,6 | 0 | 10,542 |
| №6 | Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5 | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 |
| №7 | Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,77 |
|  | Итого | 0 | 4 | 72,65 | 0 | 21,336 |
|  | Проект | 0 | 0,48 | 8,718 | 0 | 2,56032 |
|  | Итого | 0 | 4,48 | 81,368 | 0 | 23,8963 |

Итого 1 очередь – 109,7443 млн. руб.

Оценка инвестиций и экономической эффективности (требует уточнения по итогам рабочего проектирования и экспертизы проектов) мероприятий 
по модернизации теплоснабжения Чебаркульского ГО

|  | Экономия топлива, тыс.руб. | Экономия электроэнергии, тыс.руб. | Итого тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь | 12896,281 | 2496,671 | 15392,953 |
| Итого | 12896,281 | 2496,671 | 15392,953 |

|  | 1 Очередь | Итого |
| --- | --- | --- |
| Инвестиции с газовыми сетями, тыс.руб. | 109,74 | 109,74 |
| Экономия, тыс.руб. | 15,39 | 15,39 |
| Окупаемость, лет | 7,13 | 7,13 |