Общество с ограниченной ответственностью

«Диагностика и Энергоэффективность»

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ЧЕБАРКУЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ТОМ   4

Электронная модель системы теплоснабжения

| Директор ООО «Диагностика и Энергоэффективность» | А.А. Холодов |
| --- | --- |

Чебаркуль

2013

СОДЕРЖАНИЕ

1.Электронная модель системы теплоснабжения Чебаркульского ГО	3

# 2.Перечень выполняемых расчетов	6

# 3.Перечень карт (проектов) с указанием файловой структуры	7

Электронная модель системы теплоснабжения Чебаркульского ГО

Электронная модель системы теплоснабжения представляется в формате, используемого программного обеспечения «Zulu Thermo» версии 7.0.

# Состав паспортизованных параметров электронных моделей следующий:

## Источники тепловой энергии:

- Наименование источника;

- Номер источника;

- Геодезическая отметка, м;

- Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С;

- Расчетная температура холодной воды, °С;

- Расчетная температура наружного воздуха, °С;

- Текущая температура воды в подающем трубопроводе, °С;

- Текущая температура  наружного воздуха, °С;

- Расчетный pасполагаемый напоp на выходе из источника, м;

- Расчетный напоp в обpатном трубопроводе на источнике, м;

- Режим работы источника;

- Установленная тепловая мощность, Гкал;

- Текущий pасполагаемый напоp на выходе из источника, м;

- Напор в подающем трубопроводе, м;

- Давление в подающем трубопроводе, м;

- Текущий напоp в обpатном трубопроводе на источнике, м;

- Давление в обратном трубопроводе, м;

- Продолжительность работы системы теплоснабжения;

- Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе, °С;

- Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе, °С;

- Среднегодовая температура грунта, °C

- Среднегодовая температура наружного воздуха, °С;

- Среднегодовая температура воздуха в подвалах, °C;

- Текущая температура грунта, °C;

- Текущая температура воздуха в подвалах, °C;

- Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч;

- Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

- Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

- Температура на выходе из источника, °C;

- Текущая температура воды в обратном трубопроводе, °С;

- Расход сетевой воды на СО, т/ч;

- Суммарный расход сетевой воды в подающем трубопроводе, т/ч;

- Расход воды на утечку из системы теплопотребления, т/ч;

- Расход воды на подпитку, т/ч;

- Расход сетевой воды на утечку из подающего трубопровода, т/ч;

- Расход сетевой воды на утечку из обратного трубопровода, т/ч;

- Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч;

- Давление вскипания, м;

- Статический напор, м;

## Участки тепловых сетей:

- Наименование источника;

- Номер источника;

- Длина участка, м;

- Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м;

- Внутренний диаметр обратного трубопровода, м;

- Сумма коэффициентов местных сопротивлений подающего тpубопpовода;

- Местные сопротивления подающего тpубопpовода;

- Сумма коэффициентов местных сопротивлений обратного трубопровода;

- Местные сопротивления обратного трубопровода;

- Шероховатость подающего трубопровода, мм;

- Шероховатость обратного трубопровода, мм;

- Зарастание подающего трубопровода, мм;

- Зарастание обратного трубопровода, мм;

- Коэффициент местного сопротивления подающего тpубопpовода;

- Коэффициент местного сопротивления обратного трубопровода;

- Сопротивление подающего тpубопpовода,  м/(т/ч)*2;

- Сопротивление обратного трубопровода, м/(т/ч)*2;

- Вид прокладки тепловой сети;

- Нормативные потери в тепловой сети (1-4);

- Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для подающего тpубопpовода;

- Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для обратного тpубопpовода;

- Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч;

- Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч;

- Потери напора в подающем трубопроводе, м;

- Потери напора в обратном трубопроводе, м;

- Удельные линейные потери напора в подающем трубопроводе, мм/м;

- Удельные линейные потери напора в обратном трубопроводе, мм/м;

- Скорость движения воды в подающем трубопроводе, м/с;

- Скорость движения воды в обратном трубопроводе, м/с;

- Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч;

- Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч;

- Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч;

- Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч;

- Температура в начале участка подающего трубопровода, °C;

- Температура в конце участка подающего трубопровода, °C;

- Температура в начале участка обратного трубопровода, °C;

- Температура в конце участка обратного трубопровода, °C.

## Узлы тепловых сетей:

- Наименование источника

- Номер источника

- Геодезическая отметка, м

## Потребители тепловой энергии:

- Адрес узла ввода ;

- Наименование узла;

- Номер источника;

- Геодезическая отметка, м;

- Высота здания потpебителя, м;

- Номер схемы подключения потребителя;

- Расчетная температура сетевой воды на входе потpебителя, °C;

- Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч;

- Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч;

- Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

- Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

- Число жителей;

- Расчетная температура воды на выходе из СО,°C;

- Расчетная температура воды на входе в СО,°C;

- Расчетная температура внутреннего воздуха для СО,°C;

- Расчетный располагаемый напор в СО, м;

- Температура холодной воды, °C;

- Температура воды на ГВС, °C;

- Максимальное давление в обратном трубопроводе на СО, м;

- Максимальное давление на ГВС, м;

- Текущая температура холодной воды, °C;

- Температура сетевой воды в подающем трубопроводе, °C;

- Температура сетевой воды в обратном трубопроводе, °C;

- Расход сетевой воды на СО, т/ч;

- Относительный расход воды на СО;

- Относительное количество теплоты на СО;

- Температура воды на  входе в СО, °C;

- Температура воды на выходе из СО, °C;

- Температура внутреннего воздуха СО, °C;

- Диаметр шайбы на подающем трубопроводе перед СО, мм;

- Количество шайб на подающем трубопроводе перед СО, шт;

- Диаметр шайбы на обpатном тpубопроводе после СО, мм;

- Количество шайб на обpатном тpубопроводе после СО, шт;

- Потеpи напоpа на шайбе подающем трубопроводе пеpед СО, м;

- Потеpи напоpа на шайбе обpатном тpубопроводе после СО, м;

- Диаметр шайбы на вводе на подающем трубопроводе, мм;

- Количество шайб на вводе на подающем трубопроводе, шт;

- Диаметр шайбы на вводе на обpатном тpубопроводе, мм;

- Количество шайб на вводе на обpатном тpубопроводе, шт;

- Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе перед СО, мм;

- Количество установленных шайб на подающем трубопроводе перед СО, шт;

- Диаметр установленной шайбы на обpатном тpубопроводе после СО, мм;

- Количество установленных шайб на обpатном тpубопроводе после СО, шт;

- Расход сетевой воды на СО после наладки, т/ч;

- Напор на регуляторе давления СО, м;

- Суммарный расход сетевой воды, т/ч;

- Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м;

- Напор в подающем трубопроводе, м;

- Напоp в обpатном тpубопроводе, м;

- Давление в подающем трубопроводе, м;

- Давление в обратном трубопроводе, м;

- Утечка из системы теплопотребления, т/ч;

- Потери тепла от утечки, Ккал;

- Время прохождения воды от источника, мин;

- Путь, пройденный от источника, м;

- Давление вскипания, м;

- Статический напор, м;

# Перечень выполняемых расчетов

- поверочный расчет для существующих систем теплоснабжения;

- наладочный расчет для рекомендуемых систем теплоснабжения;

- поверочный расчет для рекомендуемых систем теплоснабжения;

- расчет графиков распределения напора теплоносителя по участкам существующих систем теплоснабжения;

- расчет графиков распределения температур теплоносителя по участкам существующих систем теплоснабжения;

- расчет графиков распределения напора водяного столба по участкам рекомендуемых систем теплоснабжения;

расчет графиков распределения температур теплоносителя по участкам рекомендуемых систем теплоснабжения.

# Перечень карт (проектов) с указанием файловой структуры

Котельная ОАО «Уральская Кузница»

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\1УрКузница | 1УрКузница.zmp | Проект |
|  | 1УрКузница\map | Сопутствующие объекты |
|  | 1УрКузница\net | Система теплоснабжения |

Котельная №219 «Чебаркульский ЭРТ»

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\2Кот219 | 2Кот219.zmp | Проект |
|  | 2Кот219\map | Сопутствующие объекты |
|  | 2Кот219\net | Система теплоснабжения |

Котельная ФГУ «Военный санаторий «Чебаркульский» Приволжско-Уральского ВО

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\3ВСанаторий | 3ВСанаторий.zmp | Проект |
|  | 3ВСанаторий\map | Сопутствующие объекты |
|  | 3ВСанаторий\net | Система теплоснабжения |

Котельная ГУЗ «Областная туберкулезная больница  г.Чебаркуль»

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\4ТубБол | 4ТубБол.zmp | Проект |
|  | 4ТубБол\map | Сопутствующие объекты |
|  | 4ТубБол\net | Система теплоснабжения |

Котельная п. Мисяш, ул. Станционная

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\5Мисяш | 5Мисяш.zmp | Проект |
|  | 5Мисяш\map | Сопутствующие объекты |
|  | 5Мисяш\net | Система теплоснабжения |

Котельная п. Мисяш, ул. Достоевского

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\6Мисяш | 6Мисяш.zmp | Проект |
|  | 6Мисяш\map | Сопутствующие объекты |
|  | 6Мисяш\net | Система теплоснабжения |

Котельная Чебаркульского Агролесохозяйственного колледжа

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\7АгроКолледж | 7АгроКолледж.zmp | Проект |
|  | 7АгроКолледж\map | Сопутствующие объекты |
|  | 7АгроКолледж\net | Система теплоснабжения |

Котельная детского санатория «Каменный цветок»

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\8KamCvetok | 8KamCvetok.zmp | Проект |
|  | 8KamCvetok\map | Сопутствующие объекты |
|  | 8KamCvetok\net | Система теплоснабжения |

Г.Чебаркуль, пос. Куйбышева, котельная школы № 9

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\9Школа№9 | 9Школа№9.zmp | Проект |
|  | 9Школа№9\map | Сопутствующие объекты |
|  | 9Школа№9\net | Система теплоснабжения |

Котельная г.Чебаркуль, ул.Миасское шоссе, 5

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\10Лесхоз | 10Лесхоз.zmp | Проект |
|  | 10Лесхоз\map | Сопутствующие объекты |
|  | 10Лесхоз\net | Система теплоснабжения |

Котельная ЦРБ, ул.Крылова 83/5

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\11ЦРБ | 11ЦРБ.zmp | Проект |
|  | 11ЦРБ\map | Сопутствующие объекты |
|  | 11ЦРБ\net | Система теплоснабжения |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка»

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\12СГорка | 12СГорка.zmp | Проект |
|  | 12СГорка\map | Сопутствующие объекты |
|  | 12СГорка\net | Система теплоснабжения |

Котельная ГУП Челябинской области санаторий «Еловое» отделение «Утес»

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\13ЕловоеУтес | 13ЕловоеУтес.zmp | Проект |
|  | 13ЕловоеУтес\map | Сопутствующие объекты |
|  | 13ЕловоеУтес\net | Система теплоснабжения |

Котельная ГУП Челябинской области «Еловое»

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\14Еловое | 14Еловое.zmp | Проект |
|  | 14Еловое\map | Сопутствующие объекты |
|  | 14Еловое\net | Система теплоснабжения |

Котельная №1, ООО «Санаторий «Кисегач» (центральная)

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\15Кисегач1 | 15Кисегач1.zmp | Проект |
|  | 15Кисегач1\map | Сопутствующие объекты |
|  | 15Кисегач1\net | Система теплоснабжения |

Котельная №2, ООО «Санаторий «Кисегач» (поселок)

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\16Кисегач2 | 16Кисегач2.zmp | Проект |
|  | 16Кисегач2\map | Сопутствующие объекты |
|  | 16Кисегач2\net | Система теплоснабжения |

Котельная ООО «Лесная сказка»

| Имя папки/файла | Название слоя | Описание |
| --- | --- | --- |
| …\Zulu\17ЛСказка | 17ЛСказка.zmp | Проект |
|  | 17ЛСказка\map | Сопутствующие объекты |
|  | 17ЛСказка\net | Система теплоснабжения |